LE-mur	 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

inż. arch. Bożena-Jolanta Leple

65-368 Zielona Góra ul.Żytnia 7 tel./fax ( 0-68 ) 322 33 64

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TOM  I

| Obiekt | : | SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | SZKOŁA PODSTAWOWA NIETKÓW GMINA CZERWIEŃSK UL. KASPROWICZA 76 , DZ. NR 166 |
| Branża | : | BUDOWLANA |
| Stadium | : | PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestor | : | URZĄD GMINY i MIASTA |

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Inż. Bożena Leple | 7/83/Zg |  |

Zielona Góra, styczeń  2008 r

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK

KOD CPV 45212200-8

Prace budowlane dotyczące budowy obiektów sportowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ  + ŁACZNIK

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIETKOWIE

WSTĘP

1. Ustalenia ogólne.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania..

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna.

1.6. Zmiany rozwiązali projektowych i materiałowych.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.

1.8. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

1.9. Odbiór robót budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy.

2.1. Wstęp.

2.2. Plan zagospodarowania terenu.

2.3. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.

2.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy.

2.5. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.

3.  Sprzęt

4. Transport

BRANŻA BUDOWLANA

1. Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych.

1.1. Rozbiórki ścian murowanych z cegły i elementów betonowych

1.2. Rozbiórka różnych elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Fundamenty,  izolacje przeciwwilgociowe.

3. Konstrukcje stalowe

4. Klatka schodowa (biegi i spocznik)

5. Roboty murowe i konstrukcyjne.

6. Nadproża

7. Stropodach i pokrycie dachu

8. Tynki i okładziny ścian oraz sufity powieszone.

8.1. Tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych).

8.2. Tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach suchych.. .

8.3. Sufity podwieszone.

9. Podłoża i posadzki.

9.l. Podłoga z PULASTIC

9.2. Podłogi w pomieszczeniach mokrych na gruncie.

10. Malowanie.

10.1. Malowanie ścian pomieszczeniach mokrych.

10.2. Malowanie ścian w pomieszczeniach suchych.

11. Stolarka okienna i drzwiowa.

11.1. Okna.

11.2. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

11.3. Ościeżnice.

12. Elementy kowalsko - ślusarskie.

12.1 Balustrady i wycieraczki do obuwia i inne elementy

13. Termorenowacja.

14. Zagospodarowanie terenu.

14.12.Projektowany układ komunikacyjny (drogi, chodniki).

14.2.Projektowane ukształtowanie terenu i zieleń.

WSTĘP

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budynku sali gimnastycznej i łącznika określa wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów;

- sposobu i jakości wykonania robót;

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego,

- wizji lokalnej i uzgodnień z Inwestorem

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -

budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić. na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:

- Projekt	zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany - architektura

3.Projekt budowlany - konstrukcja

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały opisane w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY IINNE WYMAGANIA

Projektowany  obiekt ma spełniać wymagania określone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. l Prawa Budowlanego ),

c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru..

1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

l) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo -finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urządzeń,

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) projekt budowlany,

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem.

Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie. za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji,

1.9.3 Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy kierownik robót.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY .

2.1. WSTĘP

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.

Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować

jako wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

l. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

4. Punkt poboru wody

5. Punkt poboru energii elektrycznej.

6. Wytwórnie i warsztaty.

7. Place składowe.

8. Drogi.

9. Oświetlenie placu budowy.

10. Wyposażenie przeciwpożarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem

"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:

1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4) magazyn ogólny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:

1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.

2.3.6. Wytwórnie i warsztaty.

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają

być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

2.3.7 Place składowe.

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć. aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu.

2.3.9. Oświetlenie placu budowy.

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe.

2.3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe.

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy:

l) agregat proszkowy 25 kg - l szt,

2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt,

3) koce gaśnicze - 2 szt,

4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - l szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) łopaty - 2 szt.

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.

3.   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać , pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

BRANŻA BUDOWLANA

1. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych elementów budowlanych oraz sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży.

Rozdział ten obejmuje następujące elementy, które podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w całości:

l. Rozbiórka wiatrołapu zlokalizowanego przy ścianie szczytowej budynku szkoły,

2. Rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się w obrębie planowanej inwestycji.

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:

- materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w projektowany obiekt lub inny);

- materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez-Wykonawcę) (wybrakowane), a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo-wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu.

1.1. ROZBIÓRKĘ ŚCIAN MUROWANYCH Z CEGŁY I ELEMENTÓW BETONOWYCH

1.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych ścian murowanych z cegły i elementów betonowych. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału "Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych".

1.1.2. MATERIAŁ

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, elementy betonowe z betonu B l0-B20, zbrojone stalą żebrowaną i gładką, drewniane elementy więźby dachowej, pokrycie dachu – dachówka ceramiczna.

1.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK

Rozbiórki ścian murowanych, elementów betonowych, stropodachu  należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany, elementy drewniane  należy składować osobno, zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).

1.1.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.2. ROZBIÓRKA RÓŻNYCH ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

1.2.1WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót rozbiórkowych różnych elementów zewnętrznych i wewnętrznych z cegły i elementów betonowych. Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału "Rozbiórki i demontaże elementów budowlanych".

1.2.2. MATERIAŁ

W wyniku rozbiórek uzyskane zostaną następujące materiały:

- gruz z masy lastriko,

- gruz betonowy,

- gruz z zaprawy cementowej,

- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,

- płytki chodnikowe 50x50 i 35x35,

- krawężniki i obrzeża chodnikowe

- kształtowniki i pręty stalowe,

- piasek i pospółka z różnego rodzaju podsypek

- papa asfaltowa lub smołowa,

- różne materiały bitumiczne,

- inne.

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK

Rozbiórki różnych elementów zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny należy składować osobno z zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar).

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

2. FUNDAMENTY, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

2.1. FUNDAMENTY POD PROJEKTOWANE ŚCIANY I SŁUPY

2.1.1 WSTĘP

W podrozdziale opisano wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych. Element dotyczy wykonania nowych fundamentów ścian i słupów.

2.1.2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania ścian i robót towarzyszących mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

- Pręty stalowe do zbrojenia betonu; żebrowane ze stali 34GS i gładkie ze stali StOS.

- Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200.

- ABIZOL R - roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej

- ABIZOL P - izolacja pionowa ściany fundamentowej.

- Masa do izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych "Ceresit CR-166" gr. 2 mm.

2.1.2.1

- papa asfaltowa podkładowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco, zamiennie można zastosować I warstwę papy polimerowo - asfaltowej 180/3000

Papa P64/1200- papa podkładowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem przemysłowym izolacyjnym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne drobnym piaskiem lub mączka. z łupku. Papa jest do wykonywania spodnich warstw pokryć dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Papa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na włókninie poliestrowej termozgrzewalna podkładowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokryć dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

- Bizol R i Bizol P należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

2.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA

2. 1.3. 1. WYKOPY FUNDAMENTOWE

d1a obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, która powinna zawierać:

- rzuty i przekroje obiektów,

- plan sytuacyjno-wysokościowy,

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej.

.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-O4481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/S931- 12[5] (Mg/m3)

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: U = d60/d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)

2. 1.3.2. Fundamenty

Salę gimnastyczną projektuje się posadowić na stopach fundamentowych żelbetowych z betonu B15. Pod ściany projektuje się podwaliny a w łączniku ściany fundamentowe.  Podwalinę pod ściany fundamentowe   należy wykonać w szalunku. Należy stosować beton i stal zgodnie z projektem. Na podwalinach należy wykonać izolację przeciwwilgociową z 2-ch warstw folii hydroizolacyjnej.

2.1.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów:

Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo w następujący sposób:

. izolacja pozioma z 2-ch warstw papy na lepiku wykonana chudym betonie i na wierzchu podwalin

. izolacja pionowa powłokowa wykonana z bitizolu R + P o grubości 2 mm. Izolację pionową należy wykonać od zewnątrz, od wierzchu podwalin do wierzchu ściany fundamentowej.

. izolacja pozioma na wierzchu ścian i stóp fundamentowych powłokowa wykonana z bitizolu R + P o grubości 2 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady:

l. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej część od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.

3. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności.

4. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją.

5. Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż:

• 5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco,

6. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

2.1.3.4. Izolacja termiczna.

Na ścianach fundamentowych zewnętrznych należy wykonać od zewnątrz izolację termiczną ze styropianu extrudowanego klejonego na masie, o grubości zgodnej z projektem.. Płyty izolacyjne należy układać szczelnie.

2.1.4. ODBIÓR ROBÓT

2.1.4.1. Odbiór materiałów:

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje,. w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

2.1.4.2. Odbiór fundamentów:

Odbiór fundamentów obejmuje:

Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania wykopów,. w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szalunkach ±10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów.

2.1.4.3. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych:

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć

wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

l) sprawdzenie wytrzymałości,. równości,. czystości podkładu,.

2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z

podkładem (dokonać próby wodnej),.

3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

2.1.4.3. Odbiór izolacji termicznych.

Odbiór izolacji termicznych należy dokonać zgodnie z ustaleniami dotyczącymi docieplenia ścian zewnętrznych, które są opisane w odrębnym rozdziale.

2.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

l. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe: Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

6. PN-88/B-3000l Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN- 79/B-O671 l Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/675 1-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

9. PN-58/C-96171 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.

3. KONSTRUKCJE STALOWE

3.1. Wstęp

W podrozdziale opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej.

3.2. ZAKRES ROBÓT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie stalowej konstrukcji:

- dźwigary dachowe

- słupy

- stężenia poziome i pionowe, płatwie

- ramy

- łączniki

- inne drobne elementy

3. 3.WYMOGI FORMALNE

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo mające doświadczenie w realizacji w tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania

- Konstrukcja powinna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji

- Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji musi być zgodny z wymogami norm:

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- Konstrukcja stalowa powinna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości wykonania

3. 4. WARUNKI ORGANIZACYJNE

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny powinny dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.

3. 5.  MATERIAŁY

Do wykonania całości konstrukcji należy stosować stale gatunków St3SX – zgodnie z rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy.

3.6. SPRZĘT

Zaleca się stosowanie sprzętu o parametrach niezbędnych do wykonywania konstrukcji stalowych w sposób określony w Projekcie wykonawczym, ST oraz stosownych normach gwarantujących bezpieczeństwo pracy.

3. 7. TRANSPORT

Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych i ogniochronnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni wg specyfikacji wysyłkowej.

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu była zapewniona stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.

  - TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Spawanie elementów powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż  +50C, przy wilgotności powietrza nie mniejszej niż 80%.

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją.  Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.

Roboty spawalnicze należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania.

3.9. PRZECHOWYWANIE KONSTRUKCJI

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.

Konstrukcję należy układać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.

3.10. MONTAŻ KONSTRUKCJI NA BUDOWIE

- Prace montażowe należy prowadzić zatwierdzonym zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera.

- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.

- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych.

Montaż konstrukcji obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przywóz z wytwórni elementów wysyłkowych i rozładunek na składowisku elementów konstrukcji,

- przemieszczenie dźwigarów pobliżu dźwigu montażowego,

- montaż dźwigarów dachowych i stężeń  pionowych między dźwigarami,

- montaż pokrycia dachowego i obudowy

3.11.ODBIÓR MATERIAŁÓW

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna)

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN.

3.12. ODBIÓR KOŃCOWY.

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową ,niniejszą specyfikacją,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów,

- sprawdzenie poszczególnych elementów konstrukcji stalowej,

- sprawdzenie połączeń spawanych i połączeń wklejanych kotwami HILTI

Przy odbiorze konstrukcji stalowej powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi zmianami jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy

- sprawdzenie cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej-nie mogą przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

4. PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA (B1EGI I SPOCZNIK)

4.1. WSTĘP

W podrozdziale opisano wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem biegów i spocznika projektowanej klatki schodowej.

4.2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania ścian i robót towarzyszących mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

- Pręty stalowe do zbrojenia betonu; żebrowane ze stali 34GS i gładkie ze stali StO

- deski sosnowe kl. II, obrzynane gr. 25 mm.

- Drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowane.

4.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA

4.3.1. Fundamenty:

Ławy pod biegi dolne zaprojektowano jako betonowe. Ławy fundamentowe należy wykonać w szalunku. Należy stosować beton i stal zgodnie z projektem. Na ławach fundamentowych należy wykonać izolację przeciwilgociową z 2-ch warstw z bitizolu R + P

Fundamenty należy wykonać na warstwie betonu B- 15 o grubości 20 cm..

4.3.2. Biegi i spocznik.

Biegi i spocznik zaprojektowano jako żelbetowe, wylewne na mokro. Szalunki należy wykonać z desek. Należy stosować beton i stal zgodnie z projektem. W biegach i spoczniku należy zabetonować marki stalowe do przyspawania balustrad schodowych Przerwy w betonowaniu są dopuszczalne tylko w miejscach oddalonych od miejsca występowania maksymalnych momentów zginających i sił tnących. Przerwy w betonowaniu powinny mieć powierzchnię nierówną i szorstką. Rozpoczęcie betonowania po przerwie w betonowaniu powinno być poprzedzone spłukaniem wodą powierzchni betonu "starego".

4.4. ODBIÓR ROBÓT

4.4.1. Odbiór materiałów:

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

l) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia CPN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

4.4.2. Odbiór fundamentów:

Odbiór fundamentów obejmuje:

Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ± 15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szalunkach ± 10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów.

4.4.3. Odbiór biegów i spocznika.

Odbiór fundamentów obejmuje:

Odbiór robót polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania szalunku oraz jego podparcia. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu biegów i spocznika ± 10 mm, a wierzchu ± 5 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m ± 10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 5 mm. Ponadto sprawdzić należy prawidłowość wykonania zbrojenia biegów i spocznika. Rozstaw prętów zbrojenia głównego nie powinien wykazywać różnic większych niż 2 mm, a zbrojenia drugorzędnego 5 mm. Pręty powinny być prostoliniowe lub powinny mieć zagięcia wg projektowanego kształtu. Odchylenie od prostoliniowości pręta nie powinno przekraczać 1 mm/m dla prętów głównych i 2 mm/m dla prętów drugorzędnych, Krzyżujące się pręty zbrojeniowe powinny być połączone drutem wiązałkowym lub przez zgrzewanie w każdym skrzyżowaniu. Położenie zbrojenia biegów i spocznika należy zastabilizować do betonowania. Oprócz wymiarów sprawdzić należy klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych biegów i spocznika.

4.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN-81/B--3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-88/B-30000Cement portlandzki.

6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN - 79/B-O6711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

9. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.

5. ROBOTY MUROWE KONSTRUKCYJNE

5.1. WYKONANIE  ŚCIAN W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY

5.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania ścian łącznika .

W przedmiotowym budynku występują następujące rodzaje ścian konstrukcyjnych:

- ściany z gazobetonu gr. 24cm odm.700

- ściany z gazobetonu gr. 12cm odm.700

5.1.2. MATERIAŁY -wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian murowanych muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto musza być właściwie oznakowane. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące ,że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

5.1.2.1. Gazobeton.

Bloczki gazobetonowe wykonane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać normie PN-B-19301:1997.

Użyty materiał powinien posiadać następujące parametry techniczne:

- odmiana bloczka M700 odpowiadająca wytrzymałości na ściskanie 4,2 MPa

- kształt prostopadłościanu o wymiarach 24 x 24 x 59cm i dopuszczalnych odchyłkach

- wymiarów na długości ± 5mm, na szerokości ± 3mm,na wysokości  ± 3mm.

- gęstość objętościowa w stanie suchym powinna wynosić 950kg/m3

- wysokość podciągania kapilarnego wody nie powinna być większa niż 10cm.

- współczynnik przewodzenia ciepła nie powinien być większy niż 0,23 W Im. *C°

5.1.3.1. Ściany murowane.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o jednakowej grubości spoin pionowych i poziomych z zachowaniem zgodności z rysunkiem. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, w miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia.. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów .Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0° C, w przypadku wykonywania murów w temperaturze poniżej 0° C należy zastosować środki dodatkowe do zaprawy umożliwiające wiązanie i twardnienie zaprawy. Zaprawa klejowa do bloczków gazobetonowych powinna być: mrozoodporna i wodoodporna, mieć dobra przyczepność oraz być przyjazna środowisku naturalnemu

Największe dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych nie mogą przekraczać ± 10 mm. Spoiny powinny być wypełnione całkowicie zaprawą w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm.. Dopuszczalne odchyłki przy wznoszeniu murów wynoszą:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów < 4mrn/m

- odchylenie krawędzi od linii prostej < 3mm i nie więcej niż jedno na 2m

- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian grubych na wysokość l kondygnacji < 6 mm, na całej wysokości ściany < 15 mm

- odchylenie przecinających się powierzchni od kata prostego < 10 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości ściany

5.1.4. ODBIÓR ROBÓT

5.1.4.1.0dbiór materiałów .

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna)

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne inforn1acje ,w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności .Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

5.1.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegają zakryciu)

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- w przypadku robót murowych należy sprawdzić poprawność wykonania połą poszczególnych ścian murowanych oraz poprawnych spoin pionowych i poziom narożników ścian wewnętrznych i zewnętrznych i pionów ścian.

5.1.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy ścian obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową ,niniejszą specyfikacją,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu d konstrukcji danej ściany i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów.

- sprawdzenie poszczególnych płaszczyzn w pionie i w poziomie

- sprawdzenie połączeń ścian, wewnętrznych i zewnętrznych.

Odbiór końcowy elementów żelbetowych obejmuje:

- przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstaw następujące dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi zmianami jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy

- wyniki badań kontrolnych betonu

- sprawdzenie cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

- sprawdzenie jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości strukturty

- sprawdzenie czy zbrojenie główne nie jest odsłonięte.

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej-nie mogą przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

5.2 ŚCIANY DZIAŁOWE TYPU LEKKIEGO

5.2.1. WSTĘP

przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania ścian typu lekkiego w sali gimnastycznej. łącznika .

W przedmiotowym budynku występują następujące rodzaje  :

- płyty typu „Fermacell”  na ruszcie stalowym systemowym

5.2.2. MATERIAŁY -wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania   muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto musza być właściwie oznakowane. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące ,że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

5.2.2.1. Płyta „Fermacell”

Płyta składa się z gipsu i z włókien uzyskiwanych w procesie wtórnego przetwarzania papieru.

Płyta FERMACELL to płyta o uniwersalnym zastosowaniu:

- płyty budowlanej o niezwykłej stabilności,

- płyty do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności powietrza,

- płyty ogniochronnej (chroni przed ogniem, jest niezapalna)

5.2.3. ODBIÓR ROBÓT

5.2.3.1.0dbiór materiałów .

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna)

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne inforn1acje ,w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności .Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

5.2.3.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy ścian obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową ,niniejszą specyfikacją,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji danej ściany i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów.

- sprawdzenie poszczególnych płaszczyzn w pionie i w poziomie

- sprawdzenie połączeń ścian, wewnętrznych i zewnętrznych.

Odbiór końcowy elementów żelbetowych obejmuje:

- rysunki robocze z naniesionymi zmianami jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy

- sprawdzenie cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej-nie mogą przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

6. NADPROŻA

6.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru nadproży okiennych i drzwiowych oraz uzupełnienia stropów i podciągów. W obiekcie występują następujące rozwiązania. .

-nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19

-nadproża z dwuteowników stalowych

6.2. MATERIAŁY -wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto musza być właściwie oznakowane. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

6.2.1. Nadproża prefabrykowane typu L 19

- typ nadproży drzwiowych i okiennych odpowiednia długość , szerokość 9 cm, wysokość 19 cm, zbrojone stalą StO lub 34GS masa elementu 40 – 50 kg

6.2.2 Dwuteowniki stalowe

- dwuteowniki stalowe normalne ze stali St3.S z właściwościami mechanicznymi zgodnie z normą PN-88/H-84020.

- rodzaje dwuteowników zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

- wytrzymałość mechaniczna fd = 2I5 MPa

6.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT

6.3.I.Nadproża prefabrykowane i stalowe.

W zależności od rodzaju wykonywanych ścian oraz od rodzaju otworów należy zastosować odpowiedni rodzaj nadproża zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przy wykonywaniu nowych otworów w ścianach nośnych istniejących należy podstęplować istniejące stropy ,wykuć bruzdę poziomą z jednej strony ściany osadzić nadproże na gotowo i przystąpić do wykonania bruzdy poziomej z drugiej strony ściany oraz osadzić drugie nadproże. Podparcie dla nadproży prefabrykowanych wynosi min 9 cm na podlewce betonowej gr 10 cm z betonu B15. Nadproża stalowe należy izolować farbą antykorozyjną i owinąć siatką stalową. Minimalne oparcie dla belek stalowych wynosi 1,5 wysokości belki i nie mniej niż 15 cm.

Przy wykonywaniu tego typu rob6t w obiektach remontowanych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia stropów przy robotach rozbiórkowych.

6.4. ODBIÓR ROBÓT

6.4.1.0dbiór materiałów.

Należy wykonać jak w pkt. 5.1.4.1.

6.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- w przypadku nadproży żelbetowych należy sprawdzić właściwe oznakowanie elementów i ich umiejscowienie w poszczególnych otworach oraz właściwe oparcie

- przy nadprożach stalowych należy sprawdzić izolację antykorozyjną ,owiniecie siatką ,sposób oparcia.

6.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów, a w odniesieniu do rodzaju nadproża   oraz odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów' dzienniku budowy.

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów-

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mi przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

7. STROPODACH I POKRYCIE DACHU

7.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dachu.

Dach składa się z następujących warstw od góry:

- pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- ocieplenie wełną mineralną gr. 10, 15 cm

- blacha trapezowa CB T35 gr.07mm,

7.2. MATERIAŁY -wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania dachu muszą posiadać dopuszczenie obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto muszą być w oznakowane.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

7.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA DACHU

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche ,przy temperaturze nie niższej niż +5° C. Roboty pokrywcze nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia takich jak temperatura poniżej +5° C, rosa ,opady deszczu lub śniegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. W przypadku złych warunków atmosferycznych należy stosować zadaszenia.

Pokrycie powinno być tak wykonane aby zapewniało łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych i okapu.

7.4. ODBIÓR ROBÓT

7.4.1 .0dbiór materiałów.

Odbiór należy przeprowadzić jak w pkt.5.1.4.1.

7.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie poprawnie wykonanych warstw spadkowych

- sprawdzenie grubości i rodzajów izolacji termicznej

- sprawdzenie wszystkich przejść przez powierzchnie dachu.

- sprawdzenie podłoża pod pokrycie z papy, czy nie występują nierówności zarysowania ,spękania gładzi betonowej.

- sprawdzenie poprawnie wykonanej warstwy gruntującej

- sprawdzenie poprawnie wykonanych obróbek blacharskich które zostaną przykryte warstwami papy.

Powyższe odbiory należy przeprowadzić komisyjnie i potwierdzić odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.

7.4.3 Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy stropodachów obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów.

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Miejsca nasuwające wątpliwości co do prawidłowości przyklejania papy należy badać przez dokonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy o długości około 5cm i odrwania paska papy o szerokości nie większej niż 5cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy ,a nie lepiku.

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie w miejscach narażonych na zatrzymanie się wody (np. koryta ,załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.)

Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym deszczu.

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

7.5. RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE.

7..5.1.  WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru spustowych i obróbek blacharskich.

Przyjęto w opracowaniu:

- rynny  z profili PCV

- rury spustowe z profili PCV

- opierzenia i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr 0,6mm

7.5.2. MATERIAŁY-wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania obróbek blacharskich dachu muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto muszą być właściwie oznakowane .Materiały zastosowane według projektu technicznego mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne.

7.5.3. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.

Rynny dachowe z profili PCV  powinny mieć średnicę dn 150 mm.

Rury spustowe z profili PCV  powinny się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi:

- średnica wewnętrzna rur spustowych dn 150 mm

- długość elementów max.3 m.

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr 0,6 mm

7.5.4. ODBIÓR ROBÓT

7.5.4.1.0dbiór materiałów.

Odbiór należy przeprowadzić jak w pkt.5.1.4.1.

7.5.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie poprawnie wykonanych spadków w rynnach PCV,

- sprawdzenie poprawnie wykonanych obróbek blacharskich które zostaną przykryte warstwami papy(koszy spustowych).

Powyższe odbiory należy przeprowadzić komisyjnie i potwierdzić odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.

7.5.4.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją., sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów i odbioru materiałów.

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów oraz poprawnego pokrycia papa termozgrzewalną

- sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków.

- przy rurach spustowych należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób ich montażu oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi odcinkami.

- sprawdzenie poprawnego wykonania połączeń pionowych i poziomych arkuszy blach dachowych czy nie ma w obróbkach dziur ,pęknięć odchyleń rąbków czy złącza są prostopadłe do okapu ,umocowanie i rozstawienie śrub montażowych

- sprawdzenie poprawnego wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne nasady kominowe itp.

Roboty wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

8. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN,  SUFITY PODWIESZONE

8.1. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

8.1.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin w pomieszczeniach sanitarnych Wykaz szczegółowy wszystkich pomieszczeń wraz z wysokością do której należy wykonać glazurę podano w zestawieniu powierzchni i robót wykończeniowych w projekcie architektury.

8.1.2. MATERIAŁ

8.1.2. l. Płytki ścienne i kleje

- płytki ceramiczne ścienne - typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm, powierzchnia gładka, wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna

- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni ścian przed położeniem płytek ceramicznych,

- kątowniki zimnogięte 50 x 50 x 3 zestali nierdzewnej do zabezpieczenia narożników

8.1.2.2. Izolacja wodoszczelna ceresit cr 166

- elastyczna zaprawa uszczelniająca CR 166, dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne, w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach kabin sanitarnych murowanych zastosować jako izolację wodoszczelną pod glazurę

8.1.2.3. Tynk cementowo - wapienny kategorii III.

- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity.

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.1.3.1. Tynki cementowo - wapienne.

- We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych w całym obiekcie i technologicznych PŻK) w miejscach gdzie nie ma glazury wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie (na ścianach wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach). Tynki cementowo - wapienne kat. III wykończyć gładzią gipsową.

- Pod okładziny ścienne we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonać tynki kategorii II.

- Przed przystąpieniem do wykonywania tynków należy skuć wszystkie zniszczone tynki, w miejscach zawilgoconych ściany osuszyć, zagrzybione tynki zabezpieczyć preparatem IZOMUR, wszystkie ubytki ścian i sufitów uzupełnić, wyrównać podłoże i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich.

- Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.

8.1.3.2. Glazura

- Na ścianach murowanych w pomieszczeniach kabin natryskowych przed ułożeniem glazury wykonać izolację wodoszczelną z masy wodoszczelnej CERESIT CR 166 grubości 2 x 1 mm do wysokości 2,0 m. bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi.

- W pomieszczeniach sanitarnych     (szczegółową wysokość ścian określono w projekcie architektury) na wysokość 2, 10m od  powierzchni podłogi wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem płytek ceramicznych i zabezpieczeniu tynków płynną folią uszczelniającą. Wymagana jest wysoka jakość wykonania prac. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych.

Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. "f1izówek" w kolorze płytek.

8.1.4. ODBIÓR ROBÓT

8.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.

8.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

Sprawdzenie przygotowania podłoża-ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości; równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

Sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

Sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,

Sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne,

Sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, prawidłowości przebiegu spoin. prawidłowości ukształtowania powierzchni. wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

8.1.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

8.2. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

8.2.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach suchych.

8.2.2. MATERIAŁ

8.2.2.1. Tynk cementowo - wapienny kategorii III.

- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu.

- gładź gipsowa - warstwa wyrównująca na tynkach remontowanych istniejących oraz na tynkach kategorii III wykonanych na nowoprojektowanych ścianach

8.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.2.3.1. Tynki cementowo - wapienne.

Na nowoprojektowanych ścianach murowanych i sufitach   wykonać tynki cementowo - wapienne kategorii III.

Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 – l0 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 - 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.

Nowe tynki wykończyć gładzią gipsową, na pozostałych istniejących tynkach wykonać również gładź gipsową.

8.2.4. ODBIÓR ROBÓT

8.2.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania vi budownictwie.

8.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na l m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

8.2.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót tynkarskich:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

8.3. SUFITY PODWIESZONE

8.3..1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie projektowanych sufitów podwieszonych   wg projektu architektury. Należy zastosować sufit podwieszony z płyt „Fermacell”na ruszcie stalowym.

8.3.2. MATERIAŁY

8.3.2.1. Płyty „FERMACELL”  wg tego systemu produkowane w różnych wymiarach

zalety: dają możliwość szybkiego i łatwego montażu ścian, ścian działowych, sufitów o dowolnie wybranym kształcie. Płyty tworza przyjemny i zdrowy mikroklimat.

8.3.2.2. Akcesoria do budowy sufitów

Elementy konstrukcji sufitu; gipsy, kleje, wkręty, elementy mocujące, narożniki, taśmy profile metalowe do konstrukcji podwieszonej.

Profile konstrukcyjne tworzące ruszt podwieszony wykonane są z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, w skład konstrukcji wchodzą: profile główne, przyścienne, poprzeczne, oraz łączniki, kotwy i wieszaki. Profile nośne zastosować stosownie do wybranego systemu - wg producenta.

8.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych wg wskazań producenta. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew.

- Narożniki. Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych.

- Montaż płyt. Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty  są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.

.

8.5.  ODBIÓR ROBÓT

8.5.1.  Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia stosownie do wymagań producenta systemu. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

8.5.2.  Odbiory robót montażowych

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy prac montażowych i powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża pod sufity podwieszone,

- sprawdzenie wymagań technologicznych systemowych,

- sprawdzenie zgodności przygotowania rusztu nośnego płyt z przyjętym systemem montażu,

- sprawdzenie ułożenia płyt sufitowych,

- sprawdzenie dokładności zabudowania przewodów wentylacyjnych oraz możliwości dostępu w przypadku awarii instalacji,

- sprawdzenie odchylenia zamontowanych płyt sufitowych od linii prostej, od kierunku pionowego i od kierunku poziomego,

- sprawdzenie zgodności wykonania sufitów z wymaganiami sytemu,

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

-  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

9. PODŁOŻA I POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i posadzkowych. W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku:

l. Podłoga sportowa typu PULASTIC.

2. Podłogi z posadzką z płytek ceramicznych na gruncie w pom. mokrych

3. Podłogi z posadzką z płytek ceramicznych na gruncie.

9.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi z PULASTICU.

9.1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonaniu podłogi z PULASICU należy przestrzegać zasad podanych w Instrukcji montażu producenta. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed wykonaniem właściwej posadzki należy wykonać w sposób właściwy podłoże wg projektu architektury

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9.1.2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”

- masa PULASTC

- listwy przyścienne w systemie wykonanej podłogi

- materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu

9.1.3. WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST   "Wymagania ogólne"

- Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania podłogi powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru ułożenia płyt wiórowych na legarach

- Przygotowanie podłoża:

podłoże powinno sprawdzone i przygotowane ( gładkie; suche, czyste i twarde. Nierówności przekraczające 3 mm na 1 m musza, być zeszlifowane lub zeszpachlowane)

9.1..4. ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano ST „Wymagania ogólne”

- Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)   dały pozytywne wyniki.

9.2.  PODŁOGI W PMIESZCZENIACH MOKRYCH NA GRUNCIE

9.2.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg z posadzką z płytek ceramicznych układanych w pomieszczeniach sanitarnych.

9.2.1. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

- Płytki ceramiczne o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem ; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość ( 3%; wytrzymałość na zginanie ( 2270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) ( 5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od - 20° C do +60º C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od - 20° C do + 100° C, odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. .

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

- Zaprawa cementowa na warstwy wyrównawcze pod posadzki marki nie niższej niż M-8, stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

- Izolacja przeciwwilgociowa "Ceresit CR 166" gr. 2 mm.

- Abizol R i abizol P.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu Ø 3 o oczkach 10 x l0 cm.

9.2.3 TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG

9.2.3.1. Podłoże.

W pomieszczeniach sanitarnych, które są zlokalizowane w suterenie podłoże pod podłogę będzie stanowił grunt. Po ułożeniu rurociągów kanalizacji podposadzkowej i innych projektowanych przewodów grunt istniejący należy zagęszczać warstwami nie grubszymi niż 15 cm do osiągnięcia stopnia zagęszczenia

ID = 0,60. Na tak zagęszczonym gruncie należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 4 cm.

9.2.3.2. Podkład na gruncie.

Na gruncie należy wykonać podkład z betonu B- 7,5. Dylatacje należy wykonać w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. ścian, słupów, schodów, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 5 mm i wysokości równej grubości podkładu należy wypełnić asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Wzdłuż ścian zewnętrznych w podkładzie należy wykonać bruzdę - obniżenie o szerokości 100 cm i głębokości 5 cm dla ułożenia grubszej izolacji termicznej. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.

9.2.3.3 Izolacja termiczna.

Izolacje termiczną w konstrukcji podłóg należy wykonać z twardego styropianu M-20, grubości zgodnej z projektem i co najmniej 30 mm. Izolację należy ułożyć szczelnie oraz w taki sposób aby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych i akustycznych. W przypadku stosowania grubszych warstw izolacji należy stosować płyty układane mijankowo. Także w poziomie płyty powinny być ułożone mijankowo. płyty styropianowe należy kleić do podłoża lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy stosowanym na gorąco. Podłoże należy zagruntować abizolem R+P.

9.2.3.4. Podkład pod-izolację przeciwwodną.

Podkład pod izolację przeciwwodną należy wykonać po zamontowaniu wszystkich urządzeń do odprowadzenia wody z posadzki (kratki ściekowe, itp.) oraz po wykonaniu wszystkich przepustów itp. Podkład pod izolację przeciwwodną ma być wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, ponadto dylatacje należy wykonać w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. ścian, słupów, schodów, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 3 mm i wysokości co najmniej 30 mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Minimalny spadek podłoża w kierunku kratek ściekowych powinien wynosić 1 %. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać

0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład ma cechować się małą szorstkością. Podkład z zaprawy cementowej należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.

9.2.3.5. Izolacja przeciwwodna.

Izolację przeciwwilgociową należy wykonać z "Ceresitu CR166" gr. 2 mm. Izolację należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Podłoże pod izolację przeciwwiilgociową w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne. Izolację należy ułożyć ze spadkiem do urządzeń odpływowych. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić co najmniej l %. Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. W urządzeniach odpływowych należy stosować specjalne sztucery z blachy cynkowej lub z tworzywa. Sztucery te powinny mieć szczelny kołnierz o szerokości co najmniej 10 cm.

9.2.3.6. Podkład pod posadzkę.

Podkład pod posadzki ma być wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podkładu pod posadzkę powinny pokrywać się z dylatacjami podkładu pod izolację przeciwwodną. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 3 mm i wysokości co najmniej 30 mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z zaprawy cementowej należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.

9.2.3.7. Posadzki.

Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej Atlas-. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm-należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.

9.2.4. ODBIÓR ROBÓT

9.2.4.1. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału

9.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu).

Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

l) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub

podkładu,

2) sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustów

podłogowych,

3) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z

podkładem (dokonać próby wodnej),

4) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty., itp,

5) sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3-ch miejscach w każdym pomieszczeniu (badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do l mm),

7) sprawdzenie wytrzymałości podkładu (przez ocenę laboratoryjną próbek pobranych w czasie wykonywania podkładu i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu wbudowania, młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać w każdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 40 m2 co najmniej 3 i po l na każde 50 m2 powierzchni,

8) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2 m,

9) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny,

11) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

12) sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji podkładów,

13) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:

- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła,

- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),

- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać w każdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 40 m2 co najmniej 3 i po l na każde 50 m2 powierzchni),

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy. sporządzić protokół.

9.2.4.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:

l) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu,

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badania należy przeprowadzić w zależności od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, . sprawdzenie wytrzymałości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie; zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać przez oględziny,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru .odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny,

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

9.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

l. PN - EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione.

2. AT – 15 - 2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 3. ITB-55/1998 płyty styropianowe.

4. PN - 65/B - 14504 Zaprawa cementowa.

5. BN - 80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

6. PN - 5 8/C - 96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.

7. PN - 74/B - 24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

7. PN - 74/B - 24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

10. MALOWANIE

10.1. MALOWANIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

10.1.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach mokrych - sanitarnych. Projekt przewiduje malowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów farbami emulsyjnymi.

10.1.2. MATERIAŁ

10.1.2.1. Farby emulsyjne

- farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach mokrych wg wykazu pomieszczeń w projekcie architektury, ściany należy pomalować w kolorze glazury, zalecany kolor biały, sufity pomalować kolorem białym, wg projektu architektury zalecana jest farba emulsyjna BRILLUX, można również zastosować farby np. ATLAS, NOBILES

- A) farba biała Atlas: silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, do zastosowań wewnątrz

- Zastosowanie: farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.

Właściwości . Ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba ARKOL może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalna dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho.

| Dane techniczne farby ATLAS ARKOL |
| --- |
| Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) | 1 lub 2 |
| Temperatura podłoża | Od + 5° C do + 30° C |
| Gęstość wyrobu | Ok. 1,55 g/cm3 |

Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96.

Wyrób zgodny z PN-C-81914.

- B) farba NOBILES farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz bezzapachowa, ekonomiczna, wydajna NOBILES - POKÓJ to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewnętrznych powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych. Zastosowanie specjalnych surowców pozwoliło na osiągnięcie konsystencji farby, która pozwala na jej łatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych. Zapewnia to dużą wydajność farby oraz ułatwia równomierne pokrycie podłoża.

| I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |
| --- |
| Typ wyrobu | Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu |
| Przeznaczenie | Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych |
| Kolory | Biały |
| Efekt dekoracyjny | Mat |
| Gęstość | Ok. 1,5 g/m3 |
| Rozcieńczalnik | Woda pitna |
| Temperatura zapłonu | Produkt nie palny |
| Atesty, certyfikaty | PZH |
| Przechowywanie , transport | Temp. 5÷25°C, miejsce osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła |
| Termin ważności | 12 miesięcy |
| II. SPOSÓB UŻYCIA |
| Przygotowanie produktu do stosowania | Farbę dobrze wymieszać w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną |
| Metody i parametry nakładania | Dodatek rozcieńczalnika ( % ) | Lepkość (6 mm) (sek) | Średnica dyszy ( mm) | Ciśnienie kPa | Zalecana ilość warstw |
| Pędzel wałek |  | Forma handlowa |  |  | 2 ÷ 3 |
| Warunki malowania | Temperatura powyżej 5° C |
| Wysychanie w dobrze wentylowanym (wietrzonych) pomieszczeniach o temperaturze pokojowej | nadaje się do manipulacji – 3 h - własności użytkowe – 3 h |
| Powtórne malowanie | 2 h |
| Wydajność | Ok. 8 m2 /l |
| Mycie narzędzi | Natychmiast po użyciu – obficie wodą, zaschniętą farbę rozcieńczalnikiem nitro |
| Opakowania | 1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 20 l. |

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

10.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych - ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach technologicznych i sanitarnych należy pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, montażu urządzeń technologicznych "wbudowanych", wymianie stolarki itp.

Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich .jest bardzo proste. W projekcie zaleca się zastosowanie farb w kolorze białym, kolorystykę dostosować do koloru glazury, na sufitach kolor biały (kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonywane na odnowionych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości oraz na nowych tynkach w miejscu nowoprojektowanych ścian. W miejscu remontowanych ścian nie zaleca się gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania farby nie podaje inaczej. Należy dostosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

Powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.

10.1.3.2. Technologia wykonania z użyciem farb ATLAS ARKOL

- przygotowanie podłoża - Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone

z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki farby klejowej należy dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą.

- sposób użycia - Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3 do 4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbę można barwić przy użyciu past pigmentowych.

- zużycie - Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się l l farby na ok. 7 ( 8 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

- narzędzia - Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu

- opakowania - Wiadra plastikowe 20 l, l0 l, 5 l, 3 l, 11. Paleta: 320 l w wiadrach 20 l, 360 l w wiadrach l0 l, 225 l w wiadrach 5 1, 216 l w wiadrach 3 l, 120 l w wiadrach 1 l

- przechowywanie i transport - Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

10.1.4. ODBIÓR ROBÓT

10.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany .bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów. odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

10.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych

należy sporządzić protokół .

10.1.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac

10.2. MALOWANIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

10.2.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach suchych,   Wg projektu należy pomalować ściany powyżej lamperii i sufity     farbami emulsyjnymi,  lamperie olejne do wysokości podanej w wykazie.

10.2.2. MATERIAŁ

10.1.2.1. Farby emulsyjne

- farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach żołnierskich, ściany i sufity należy pomalować na biało, zalecane w projekcie farby BRILLUX, można zastosować farby ATLAS lub NOBILES wg p. 8.1.2.

10.1.2.2. Farby olejne

- farby olejne do malowania lamperii w kolorze takim samym jak kolor ścian, wg projektu zalecane BRILLUX, można zastosować farby olejne NOBILES itp.

- A) np. NOBILUX emalia ogólnego stosowania i do malowania powierzchni cementowo - wapiennych, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym zapachu NOBILES - NOBILUX to emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych i cementowo - wapiennych. Dzięki zastosowaniu składników o najwyższej jakości powłoki emalii Nobiles - Nobilux są odporne na działanie wody, promieni słonecznych, jak również innych czynników atmosferycznych.

| I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |
| --- |
| Typ wyrobu | Wysokościowa emalia alkidowa |
| Przeznaczenie | Dekoracyjne malowanie powierzchni drewnianych, stalowych, żeliwnych , betonowych i cementowo - wapiennych |
| Kolory | Śnieżna biel + kolory |
| Efekt dekoracyjny | Wysoki połysk, półmat i mat |
| Gęstość | Ok. 1,3 g/m3 |
| Rozcieńczalnik | Nobiles – Rozcieńczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych ogólnego stosowania |
| Temperatura zapłonu | Powyżej 23 ° C |
| Atesty, certyfikaty | PZH |
| Przechowywanie , transport | Temp. 5÷25°C, miejsce osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła |
| Termin ważności | 12 miesięcy |
| II. SPOSÓB UŻYCIA |
| Przygotowanie produktu do stosowania | Emalię dobrze wymieszać w razie potrzeby rozcieńczyć Nobiles – Rozcieńczalnikiem do farb i emalii olejnych i ftalowych ogólnego stosowania |
| Metody i parametry nakładania | Dodatek rozcieńczalnika ( % ) | Lepkość (6 mm) (sek) | Średnica dyszy ( mm) | Ciśnienie kPa | Zalecana ilość warstw |
| Pędzel wałek | 0 ÷ 10 | Forma handlowa |  |  | 1 ÷ 2 |
| Natrysk pneumatyczny | 5 ÷ 15 | 25 ÷ 30 | 1,5 ÷ 2 | 300 ÷ 500 | 1 ÷ 2 |
| Warunki malowania | Temperatura powyżej 5° C pomieszczenia dobrze wentylowane (wietrzone) |
| Wysychanie w dobrze wentylowanym (wietrzonych) pomieszczeniach o temperaturze pokojowej | nadaje się do manipulacji – 20 h - własności użytkowe – 72 h |
| Powtórne malowanie | 2 h |
| Wydajność | Ok. 10 m2 /l |
| Mycie narzędzi | Nobiles – Rozcieńczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych ogólnego stosowania |
| Opakowania | 0,8 l; 3 l; 5 l; 12 l. |

-B}-SUPREMAL farba olejna do malowania powierzchni cementowo - wapiennych, emalia olejno-ftalowa SUPERMAL produkowana z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów. Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli itp., tynków i metali, użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uzyskane powłoki charakteryzuje wysoki połysk, odporność na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych.

| EMALIA OLEJNO - FTALOWA | WŁAŚCIWOŚCI WYROBU |
| --- | --- |
| idealna śnieżna biel - trwałe żywe kolory doskonale przyczepna do podłoża nie zawiera szkodliwych związków ołowiu i chromu | lepkość (kubek Forda f 4 mm) 200 C s 80-130 gęstość, najwyżej [g/cm3} 1,5 czas schnięcia warstwy 1-2 mm w temp.20 ±20C przy wilgotności wzg. Powietrza 55±5 % stopień 3, najwyżej [h] 12 zawarcie substancji lotnych najwyżej [%] 40 wygląd powłoki połysk Atest PZH: HK/B/0997/02/97, HK/B/0743/03/2000, HK/B/0264/02/2001, PN-C: 81607: 1998 |
| Okres gwarancji: 18 miesięcy od daty produkcji wydajność: do 12 m 2/1 przy jednokrotnym malowaniu | Opakowania: - puszki metalowe: 0,2 l; 0,4 l ; 0,75 l; 1 l; 2,5 l; 4,5 l; i 10 l |  |
|  |  | - dostępne kolory: biały + kolory wg karty kolorów, dostępne także jako baza w systemie kolorowania ŚNIEŻKA kolor, kolory biały i czarny dostępne także w wersji matowej. |

10.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

10.2.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych - ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach biurowych należy pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby.

W pomieszczeniach wg wykazu pomieszczeń tj. socjalnych, gospodarczych, niektórych kancelariach i pomieszczeniach technologicznych kancelaryjnych i szatniach malowanie emulsyjne sufitów i ścian oraz lamperie olejne do wysokości podanej w wykazie, w tym do wysokości 2,05 m od powierzchni podłogi lub do sufitu..

Zaleca się stosowanie farb olejnych przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie emulsyjne i olejne powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać aksamitno. - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.

Poniżej podano przykładowe technologie wykonywania powłok malarskich zalecane przez

producenta farb emulsyjnych.

- Technologia wykonania -'malowanie farbami emulsyjnymi NOBILES

- matowanie nowych podłoży - Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone i czyste oraz odpowiednio wy sezonowane. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo - gipsowe należy wstępnie zagruntować podkładem Nobiles - Podkład do płyt kartonowo - gipsowych. Zaleca się nakładanie 2 ( 3 warstw farby Nobiles - Pokój w odstępach 2 godzinnych.

- malowanie renowacyjne - Usunąć skredowane i złuszczone powłoki. Ubytki i spękania

oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę Nobiles - Pokój w sposób podany jak dla nowych podłoży.

- Technologia zalecenia-dotyczące stosowania - emalia olejna NOBILES

- malowanie nowych podłoży - Podłoże przed malowaniem powinno być suche, odtłuszczone i czyste. Podłoże drewniane, betonowe i cementowo - wapienne właściwie wysezonowane. Drewno zaimpregnować Nobiles - Pokostem lub Nobiles - Impregnatem lub zagruntować farbą Nobiles - Ftalit. Powierzchnie stalowe i żeliwne zagruntować podkładem Nobiles - Nobikor W ten sposób przygotowane podłoże pomalować farbą Nobiles - Nobilux. Następną warstwę emalii nanieść po 24 godzinach.

- malowanie renowacyjne - W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki, oczyścić, odtłuścić przeszlifować i usunąć powstały pył. Miejsca z odkrytym podłożem w przypadku powierzchni stalowych i żeliwnych zagruntować podkładem Nobiles - Nobikor. Tak przygotowane podłoże pomalować emalią Nobiles - Nobilux w sposób podany jak dla nowych podłoży.

10.2. 4. ODBIÓR ROBÓT

10.2.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

10.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór między fazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, drewna, betonu) do malowania,

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

10.2.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac,

- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach

po ich zakończeniu.

10.4. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH (ślusarsko - kowalskich)

10.4.1. WSTĘP

W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich dotyczących elementów stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad, krat okiennych, barierek, ościeżnic stalowych, wycieraczek do obuwia oraz rynien i rur spustowych, nie dotyczy gotowych elementów malowanych proszkowo przez producenta.

Elementy stalowe należy malować farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie. Kolorystykę elementów stalowych podano w p. 11 łącznie z kolorystyką całej elewacji budynku.

10.4.2. MATER1AŁY

Farby ftalowe do metalu .

- farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku środków gruntujących uniwersalnych spełniających te wymagania,

- farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę chlorokuczukową, farba powinna spełniać następujące wymagania; dobra przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, odporna na uderzenia

- np. A) Informacja Techniczna CHOROKAUCZUK - EMALIA wydajna, szybkoschnąca, elastyczna Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonały produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej; miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogą być również stosowane do malowania betonu i tynków. Powłoki emalii charakteryzują się również elastycznością- i odpornością na inne czynniki mechaniczne.

| I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |
| --- |
| Typ wyrobu | Emalia chlorokauczukowa modyfikowana |
| Przeznaczenie | Dekoracyjne i ohronne malowanie urządzeń i konstrukcji stalowych, żeliwnych , rur kanalizacyjnych i gazowych |
| Kolory | Wg karty RAL oraz koloró obowiązujących w Nobilesie |
| Efekt dekoracyjny | Połysk |
| Gęstość | Ok. 1,5 g/m3 |
| Rozcieńczalnik | Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania |
| Temperatura zapłonu | Powyżej 21 ° C |
| Atesty, certyfikaty | PZH |
| Przechowywanie , transport | Temp. 5÷25°C, miejsce osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła |
| Termin ważności | 15 miesięcy |
| II. SPOSÓB UŻYCIA |
| Przygotowanie produktu do stosowania | Emalię dobrze wymieszać w razie potrzeby rozcieńczyć Nobiles – Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania |
| Metody i parametry nakładania | Dodatek rozcieńczalnika ( % ) | Lepkość (4 mm) (sek) | Średnica dyszy ( mm) | Ciśnienie kPa | Zalecana ilość warstw |
| Pędzel wałek |  | Forma handlowa |  |  | 1 |
| Natrysk pneumatyczny | 5 ÷ 10 | 25 ÷ 33 | 1,5 ÷ 2 | 300 ÷ 500 | 2 |
| Natrysk hydrodynamiczny | Max 5 | 60 ÷ 110 | 0,35 ÷ 0,45 | 250 ÷ 400 | 1 |
| Warunki malowania | Temperatura powyżej 5° C pomieszczenia dobrze wentylowane (wietrzone) |
| Wysychanie w dobrze wentylowanym (wietrzonych) pomieszczeniach o temperaturze pokojowej | nadaje się do manipulacji – 18 h - własności użytkowe – 72 h |
| Powtórne malowanie | Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h |
| Wydajność | Ok. 7 m2 /l |
| Mycie narzędzi | Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania |
| Opakowania | 1 l; 5 l; 12 l |

B) dach i rynna- wodorozcieńczalna, wydajna, łatwa w użyciu Nobiles - Dach i Rynna to nowoczesna, wodorozcieńczalna gruntoemalia akrylowa do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni świeżo nałożonego o cynku, jak również utlenionego. Gruntoemalia jest również polecana do malowania podłoży aluminiowych. Produkt może być stosowany do wymalowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.. lub zakupić rury i rynny w odpowiedni, kolorze.

| I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |
| --- |
| Typ wyrobu | Gruntoemalkia akrylowa wodorozcienczalna |
| Przeznaczenie | Dekoracyjne i ochronne malowanie powierzchni ocynkowanych świeżo nałożonych i utlenionych oraz aluminiowych |
| Kolory | Czerwony tlenkowy + 6 kolorów |
| Efekt dekoracyjny | Mat |
| Gęstość | Ok. 1,35 g/m3 |
| Rozcieńczalnik | Woda demineralizowana |
| Temperatura zapłonu | Produkt niepalny |
| Atesty, certyfikaty | PZH |
| Przechowywanie , transport | Temp. 5÷25°C, miejsce osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła |
| Termin ważności | 12 miesięcy |
| II. SPOSÓB UŻYCIA |
| Przygotowanie produktu do stosowania | Gruntoemalię dobrze wymieszać w razie potrzeby rozcieńczyć wodą demineralizowaną |
| Metody i parametry nakładania | Dodatek rozcieńczalnika ( % ) | Lepkość (4 mm) (sek) | Średnica dyszy ( mm) | Ciśnienie kPa | Zalecana ilość warstw |
| Pędzel wałek |  | Forma handlowa |  |  | 2÷3 |
| Natrysk pneumatyczny | 5 ÷ 7 | Lekko tiksotropowa | 1,5 ÷ 2 | 250 ÷ 500 | 2÷3 |
| Warunki malowania | Temperatura powyżej 5° C Prac malarskich nie należy prowadzić w czasie deszczu i mgły |
| Wysychanie w dobrze wentylowanym (wietrzonych) pomieszczeniach o temperaturze pokojowej | nadaje się do manipulacji – 3 h - własności użytkowe – 24 h |
| Powtórne malowanie | 3 h |
| Wydajność | Ok. 8 m2 /l |
| Mycie narzędzi | Natychmiast po użyciu – obficie wodą, zaschniętą farbę rozcieńczalnikiem nitro |
| Opakowania | 1 l; 10 l. |

10.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

10.4.3.1. Malowanie elementów stalowych - elementy stalowe przed malowanie należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do III - go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno - mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego - acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo - tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. Elementy oczyścić należy również za pomocą piaskowania.

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu. Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przez' korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową ftalową tworzącą powłokę antykorozyjną odporną na działanie czynników zewnętrznych i mechaniczne uderzenia. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20 - 40 (m.

10.4.3.I.a. Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią

- malowanie nowych podłoży - Podłoże przed malowaniem powinno być suche odtłuszczone i czyste oraz zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkład. Warstwę podkładową najlepiej. przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się nakładanie dwóch warstw emalii metodą mokro na mokro w odstępach max. do 3 godzin. Powtórne malowanie powinno być minimum po 10 dniach.

- malowanie renowacyjne - W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki.

Odkryte podłoże stalowe lub żeliwne pomalować podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkład. Po wyschnięciu przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią w sposób podany jak dla nowych podłoży.

10.4.3.1.b. Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania - dach i rynna

- malowanie nowych podłoży - Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe należy dokładnie odtłuścić wodą z detergente lub benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnie świeżego ocynku dobrze jest zmyć 25 % roztworem amoniaku rozcieńczonym w wodzie w stosunku 0,5 l amoniaku na 10 l wody i obficie spłukać wodą. Po odtłuszczeniu powłoki dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Na tak przygotowane podłoże nałożyć gruntoemalia Nobiles - Dach i Rynna. Zaleca się nakładanie 2 ( 3 warstw w odstępach 3 godzinnych do grubości powłoki suchej powyżej 160 (

- malowanie renowacyjne - Usunąć resztki starej łuszczącej się powłoki metodą chemiczną za pomocą dostępnych w handlu zmywaczy powłok. W przypadku uszkodzenia lub skorodowania powłoki ocynku, miejsca uszkodzone zeszlifować i pokryć podkładem antykorozyjnym lub dodatkowo gruntoemalią Nobiles - Dach Rynna. Całość pokryć 2 ( 3 warstwami produktu w sposób podany jak dla nowych podłoży.

10.4.4. ODBIÓR ROBÓT

10.4.4.1. Odbiór materiałów .

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

10.4.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża metali do malowania,

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

10.4.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

. sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.

11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

11.1. OKNA I PARAPETY

11.1.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien i parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych.

Ilości i symbolika okien zostały zestawione w zestawieniu okien w projekcie architektury.

11.1.2. MATERIAŁY

- Zostaną zastosowane okna PCV (zestaw podwojny jednokomorowy) szklone szkłem hartowanym, bezpiecznym(szyba wewnętrzna).

- Parapety wewnętrzne pomieszczeń: PCV gr. 3 cm w kolorze białym i dostosować do kształtu profili okiennych

- Parapety zewnętrzne wykonane z blachy  stalowej powlekanej.

11.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Uszczelnienie szczeliny między ościeżem, a wbudowanym elementem:

- osadzone w ścianach okna powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewania i przemarzania lub przecieki wody opadowej,

- powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile producent okien nie podaje innego sposobu uszczelnienia, uszczelnienie dokonać najlepiej przy pomocy pianki poliuretanowej,

- uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przez przegrody określone normą cieplną

Osadzanie okien:

- okna montować zgodnie z wymaganiami dla okien systemowych z PVC ,

- ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku,

- przed osadzeniem okien sprawdzić dokładnie wymiary otworów oraz sprawdzić nierówności ościeża oraz oczyścić je z pyłu i kurzu,

- w oknach otwieranych skrzydła tak dopasować by szczelnie się zamykały

- skrzydła okien otwieranych powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu oraz umożliwiające uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich konserwacji,

- w oknach strefy chronionej zamontować czujniki otwarcia skrzydeł i zbicia szyb okiennych wg projektu sygnalizacji alarmowej,

- podczas wykonywania robót montażowych temperatura zewnętrzna powietrza nie powinna być niższa niż + 5° C

- zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych,

- osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna,

- osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

11.1. 4. ODBIÓR ROBÓT

11.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

11.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór -powinien obejmować:

- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych,

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

- zgodność wbudowanego elementu z projektem,

- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

11.1.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów .

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

112. DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

11.2.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z   wykonaniem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Ilości i symbolika drzwi zostały zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej   w projekcie budowlanym architektonicznym.

11.2.2. MATERIAŁY

- Drzwi zewnętrzne – PCV  lub Metalplast  z wypełnieniem szkłem bezpiecznym P2 lub hartowanym, z zamkiem posiadającym certyfikat klasy C z antywłamaniową wkładką bębenkową i z dodatkowym zamkiem

- Drzwi wewnętrzne – PCV oraz płytowe drewniane pełne wg zestawienia stolarki, drzwi w toaletach wyposażone w zamki łazienkowe.

11.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

9.2.3.1. Osadzanie drzwi z PVC lub Metalplast

l) Drzwi należy osadzić w ościeży ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia.

2) Drzwi PVC  wewnętrzne korytarzowe powinny posiadać kotwy umożliwiające ich przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku.

3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i wypoziomować.

4) Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych.

5) Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń technicznych.

6) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz.

7) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

8) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

11.2. 4. ODBIÓR ROBÓT

11.2.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności .lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

11.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót  i powinien obejmować:

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- dokładność uszczelnienia ościeżnic,

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

- zgodność wbudowanego elementu z projektem i kolorystyką,

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.

11.2.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenia prawidłowości 'wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

11.3. OŚCIEŻNICE

11.3.1.-WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z   wykonaniem ościeżnic związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

11.3.2. MATERIAŁY

- Ościeżnice drewniane wewnętrzne - do wszystkich drzwi wewnętrznych drewnianych zastosować ościeżnice drewniane typowe, akcesoria: zawiasy czopowe, uszczelka kotwy montażowe,

- Ościeżnica stalowe do drzwi zewnętrznych - metalowa systemowa, z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm , w kolorze drzwi zewnętrznych, z profilem uszczelniającym, akcesoria: min. trzy zawiasy czopowe, uszczelka gumowa, dyble montażowe, próg ze stali nierdzewnej.

11.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

11.3.3.1.Montaż ościeżnic metalowych

Osadzania ościeżnic metalowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej:

l) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm.

3) Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm.

4) Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi ościeży otworu drzwiowego w ścianie.

5) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć rozpórką, a po wyspoinowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy.

6) Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej.

7) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.

8) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią

otworu drzwiowego w ścianie (ościeża).

9) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.

10) Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą.

11) Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.

12) Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po stronie skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę.

13) Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14) Po ustawieniu .ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia ościeżnicę obmurowuje się.

15) Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.

16) Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.

17) Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od pionu.

18) Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna być wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł.

19) Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowej.

20) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz wpuszczeniu kotew zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew - od góry przez płaskie lejki.

21) Ościeżnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. W ścianie zewnętrznej jest zabronione.

22) Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania.

11.3. 4. ODBIÓR ROBÓT

11.3.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór OŚCIEŻNIC przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

9.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, . dokładność uszczelnienia ościeżnic,

- sprawdzenie zamocowania ościeżnicy w pionie i w poziomie, . zgodność wbudowanego elementu z projektem,

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.

9.2.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

12.ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

12.1. BALUSTRADY, WYCIERACZKI DO OBUWIA I INNE ELEMENTY

12.1.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru schodowych, krat okiennych i wycieraczek do obuwia. Przyjęto w opracowaniu

- balustradę zewnętrzną przy wejściu do budynku

- wycieraczki zewnętrzne ocynkowane 120 x 80 z dnem

- wycieraczki wewnętrzne gumowe z wkładkami antypoślzgowymi

12.1.2.MATERlAŁY - wymagania ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania elementów stalowych muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto muszą być właściwie oznakowane .Materiały zastosowane według projektu technicznego mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne.

12.1.2.1. Balustrady zewnętrzne przy wejściu do budynku

Balustrady należy wykonać ze stali malowanej proszkowo gdzie: .

- średnica pochwytu wynosi 50mm

- średnica słupków wynosi 50mm

- średnica poprzeczek poziomych uzupełniających d25 .

- sposób montażu do stopnia z rozetą

- narożniki wewnętrzne i zewnętrzne przegubowe systemowe.

12.1.2.2. Wycieraczki do obuwia i inne elementy.

Wycieraczki do obuwia według pkt. 1021.1.

12.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAŻU

12.1.3.1. Balustrady i wycieraczki do obuwia.

Balustrada klatki schodowej od strony nieograniczonej ścianą powinny być:

- o wysokości od krawędzi stopnia do wierzchu balustrady 110 cm

- o odstępie w świetle miedzy pionowymi prętami 12cm

- odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi max l2cm

- poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500 N/m

Balustradę należy mocować do stopni za pomocą dwóch kotew. Elementy balustrady narażone na ciągłe lub częste działanie czynników mogących osłabić ich wytrzymałość powinny być dodatkowe zabezpieczone elementem wsporczym.

Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne należy zastosować jako typowe do tego typu obiektów. Pozostałe elementy stalowe należy tak osadzić bez możliwości występowania dodatkowych naprężeń. Odsłonięte krawędzie blach po cieciu powinny być bez zadziorów i wyszlifowane. Blachy o grubości poniżej 1 mm powinny miedź krawędzie zawinięte.

12.4. ODBIÓR ROBÓT

12.1. 4 .1. Odbiór materiałów.

Odbiór należy przeprowadzić jak w pkt.5..4.1.

121.4.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)

Odbiór między fazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich części składowych oraz użytych materiałów

- sprawdzenie wymiarów gotowego elementu i jego kształtu

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, przekrojów, długość i rozmieszczenie spawów, nitów i śrub

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach ,kątach i płaszczyznach

- sprawdzenie oczyszczenia wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń po wypiaskowaniu.

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją

12.1.5. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót ślusarsko-kowalskich obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją

.: sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

- sprawdzenie poprawnych i szczelnych połączeń konstrukcyjnych

- sprawdzenie jakości pomalowanych elementów

Roboty wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

13. ELEWACJA

131. ELEWACJA ŚCIAN NADZIEMIA

13..1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac elewacyjnych ścian zewnętrznych i robót elewacyjnych. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w technologii "lekkiej - mokrej", wg systemu wykonania określonego w danej technologii. Mieszanie składników z różnych systemów jest niedopuszczalne.

Część dobudowana docieplona płytami styropianowymi grubości 12 cm.

Projekt budowlany zaleca wykonanie docieplenia z zastosowaniem płyt styropianowych. Specyfikacja techniczna nie określa systemu, dopuszcza się zastosowanie dowolnego systemu wg metody lekkiej - mokrej, o parametrach zbliżonych do zalecanej przez projekt budowlany.

Projektowane są następujące prace elewacyjne:

- docieplenie ścian fundamentowych

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- wykonanie tynków cienkościennych mineralnych barwionych wg projektu kolorystyki

- docieplenie ścian wokół otworów okiennych i drzwiowych wraz z obróbkami blacharskimi,

13.1.2 MATERIAŁY

13.1.2.1.Styropian

- materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubość ocieplenia 10 - 16 cm - płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, odmiany 20, wymiary maksymalne 1200 x 600 mm, grubość minimalna 20 mm w ościeżach, maksymalna 100 mm na ścianach, gęstość nominalna 20 kg/m:!, naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym min. 70 kPa, tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik przewodzenia cieplnego 0,037 W/m 2K, chłonność wody po 24 godzinach 1,8 %, wytrzymałość na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące,

- styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać aprobatę techniczną zgodności produktu z wymaganiami systemu docieplenia

| Informacja techniczna dotycząca styropianu |
| --- |
| Styropian – samogasnący styropian w trzech odmianach gęstości : 12, 15, 20, Wymiary płyt: 1500 x 1200 mm i 1000 x 500 mm. Grubość od 20 mm do 500 mm co 10 mm Produkuje się również płyty frezowane schodkowo do łączenia na zakładkę , co zapobiega tworzeniu się tak zwanych mostków cieplnych. W sprzedaży są także spienione perełki do wykonania izolacji przez wypełnienie szczelin w ścianach istniejących budynków. Można je stosować luzem lub jako mieszankę styrobetonową (zaprawa wapienno – cementowa z dodatkiem perełek) |
| Właściwości techniczne | Jednostki | Odmiana |
|  |  | 12 | 15 | 20 |
| Gęstość pozorna, nie mniej niż | kg/m3 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
| Wytrzymałość na rozerwane siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż | kPa | 80 | 100 | 150 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu nie mniej niż | kPa | 60 | 80 | 100 |
| Chłonność wody po 24h, nie więcej niż | % (V/V) | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
| Zmiana wymiarów liniowych nie więcej niż | % | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
| Współczynnik przewodzenia cieplnego , maź. | W/(mK) | 0,042 | 0,040 | 0,040 |
| Wytrzymałość na ścinanie, nie mniej niż | kPa | Nie normalizuje się | 80 | 100 |

13.1.2.2. Siatka zbrojąca

- tkanina zbrojąca - siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min.

1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN- 88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 mm/min,

13.1.2.3. Elementy zabezpieczające i łączniki - stosować tylko materiały systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu.

- łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kołki rozporowe z wkrętami.,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawędziowe okienne i narożne - kątowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokołowe

13.1.2.4. Zaprawa klejąca

- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, wymagania; paro przepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min.

100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm,

13.1.2.5. Podkład gruntujący

- podkład tynkarski - ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym,

13.1.2.6. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna - tynk mineralny szlachetny cienkowarstwowy grubości 3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wodą, wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu, odporność na rysy - brak rys w grubości równej 2- krotnej grubości zalecane w systemie lub grubości wynikającej w technologii wykonania

- kolorystyka elewacja zostanie ustalona z późniejszym terminie z Inwestorem.

13.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

13.1,3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku

Wykonać metodą lekką - mokrą, wg wybranego systemu.

1) Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmywamy wodą, sprawdzamy również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i zabezpieczeniu rusztowania.

2) Ocieplenie wykonać materiałem termoizolacyjnym którym są płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnić właściwe przewiązanie w narożniku budynku płyty powinny naprzemiennie wystawać na grubość styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej ściany powinny dokładnie przylegać do siebie. Elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy za pomocą pacy zębatej na przygotowanym równym podłożu. Można również nakładać klej na płyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje pełną wytrzymałość po dwóch, trzech dniach, w zależności od temperatury i wilgotności. Niedopuszczalne jest wystąpienie masy klejącej w spoinach. Warstwy styropianu łączyć do ściany na klej i kołki talerzowe plastikowe w ilości 4 szt./m2, które wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy umieszczać w ścianie w odległości co pół metra zarówno w pionie jak i poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w klej pasy siatki zbrojącej, układanej na zakład min. 5 cm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równiej gładkiej faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, która ma grubość tylko 2 - 3 mm. Na podkładzie tynkarskim wykonuje się tynk strukturalny.

3) Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić płytami styropianowymi grubości 4,0 cm.

4) Przed wykonaniem ocieplenia wykonać wszystkie czynności przygotowawcze w tym wykonanie daszków nad wejściami do budynków. Daszki wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5) Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w temperaturze powyżej 5°C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku rozplanować przerwy technologiczne, które należy ukrywać detalami architektonicznymi. Nie należy dopuszczać do wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę do uzyskania tynku grubości 2 - 3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prób.

6) Prace termorenowacyjne należy wykonywać:

a) przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +50C do +2SoC.

b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami

atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp.

13.1.3.2. Kolorystyka budynku

- kolorystyka elewacji wg projektu architektury.

13.1.4. ODBIÓR ROBÓT

13.1.4.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia CPN, aprobata techniczna, itp.).

13.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i drzwiowych,

- sprawdzenie dokładności wykonania ocieplenia przy daszkach wejściowych, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej, . sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji,

- sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia powierzchni tynków,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

13.1.4.3.0dbiór końcowy

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie .zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

14.1. PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DROGI I CHODNIKI)

14.1.1. WSTĘP

Wokół projektowanego budynku projekt nie przewiduje się budowy nowych dojazdowych dróg. Istniejące drogi, podjazdowe do budynku posiadają nawierzchnię betonową lub z płytek chodnikowych. Projekt przewiduje na terenie działki budowę nowych ścieżek z polbruku.

Uzbrojenie terenu wg punktów zawartych w części sanitarnej niniejszego opracowania.

- kostka brukowa POLBRUK grubości 6 cm i 8 cm w kształcie „dwuteownik” lub inny dowolny kształt, barwiona na czerwono

- obrzeża chodnikowe w wymiarach 60 x 200 x 1000 mm nie barwione

- cement portlandzki 25

- mieszanka żwirowo – piaskowa do wykonania podbudowy z chudego betonu o uziarnieniu zwartym pomiędzy krzywymi na wykresie uziarnienia:

| Granice przesiewu |
| --- |
| % masy przechodzi przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego |
|  | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 |
| od | 7 | 15 | 23 | 30 | 40 | 50 | 65 | 90 | 100 | - |
| do | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 45 | 65 | 100 |

- mieszanka żwirowo – piaskowa do wykonania podsypki piaskowo – cementowej o

uziarnieniu zawartym pomiędzy krzywymi na wykresie uziarnienia.

| Granice przesiewu |
| --- |
| % masy przechodzi przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego |
|  | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 |
| od | 15 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| do | 3 | 35 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | - | - | - |

14.1.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT

Nawierzchni chodnika oprócz projektowanego spadku podłużnego posiadać spadek poprzeczny 1 %.

14.1.3. Podłoże

W miejscu projektowanych chodników i podjazdów należy rozebrać stare nawierzchnie chodnikowe lub usunąć warstwę ziemi urodzajnej następnie należy wykonać korytowanie do głębokości 25 cm poniżej poziomu projektowanego wierzchu chodnika. Grunt rodzimy znajdujący się poniżej dna .koryta będzie stanowił podłoże pod podbudowę i nawierzchnię chodnika.

14.1.4. Krawężniki

Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej z chudego betonu B 10 o szerokości 30 cm i wysokości 20 cm. Górne krawędzie .obrzeża powinny stanowić linie proste. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 3 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości.

14.1.5.  Podbudowa

Podbudowa jest konstrukcją nośną przygotowaną dla ułożenia nawierzchni. Podbudowa ma być wykonana z chudego beton. Chudy beton B - 10 o grubości 15 cm należy wykonać i pielęgnować jak zwykły beton. Podbudowa powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów, większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 ( i 5 mm na całej długości lub szerokości chodnika. W podbudowie nie może być żadnych .spęknięć ani wykruszeń. .Podbudowę z chudego betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podbudowy polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami, matami słomianymi lub piaskiem i polewaniu wodą. Podbudowa nie wymaga dylatacji.

14.1.6.  Nawierzchnia kostkowa

Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej tzw. Polbruku. Kostkę betonową układa się na podsypce cementowo-piaskowej, której grubość pod poszczególnymi kostkami po ubiciu powinna wynosić 4 cm. Należy zastosować podsypkę cementowo- piaskową. Podsypka cementowo-piaskowa powinna spełniać następujące warunki: .

- uziarnienie piasku zawarte w granicznch krzywych uziarnienia:

| Granice przesiewu |
| --- |
| % masy przechodzi przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego |
|  | 0,063 | 0125 | 0,25 | 10,5 | 1,0 | 2 | 4 |
| od | 0 | 8 | 8 | 20 | 50 | 90 | 100 |
| do | 8 | 20 | 40 | 80 | 100 | - | - |

- współczynnik wodno-cementowy 0,25 - 0,35

- wytrzymałość podsypki na ściskanie jak dla betonu B - 17,5

- ubicie kostki powinno nastąpić przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu.

Kostkę należy układać wg wzoru wynikającego z wzoru kostki. Nawierzchnie z kostki należy układać przy temperaturze powyżej +5( C.

Kostkę układaną na podsypce cementowo-piaskowej należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zasypaniem spoin i spowodować obniżenie kostek mniej więcej o całą nadwyżkę w układaniu (około 4 mm). Drugie lekkie ubicie, które ma na celu pełną regulację przekroju nawierzchni następuje bezpośrednio po zasypaniu spoin. Do drugiego ubicia można stosować wibratory lub lekkie walce wibracyjne. Spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić (suchą) zaprawą cementowo-piaskową o stosunku

l : 2, tj zaprawą cementową marki M -10.

14.1.2.  ODBIÓR ROBÓT

14.1.2.1. Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

l) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

14.1.2.2. Odbiory międzyfazowe(częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) :

Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części nawierzchni i dotyczyć wszystkich elementów podłoża, podbudowy i nawierzchni. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

l) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża i podbudowy,

2) sprawdzenie w czasie wykonywania podbudowy jego grubości w 3-ch miejscach na każde

25 m2 powierzchni.(badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do l mm),

3) sprawdzenie wytrzymałości podbudowy (przez ocenę laboratoryjną próbek pobranych w czasie wykonywania podbudowy i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu wbudowania, młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać po 1 próbie na każde 25 m2 powierzchni.

4) sprawdzenie równości podbudowy przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m,

5) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,

6) sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji podbudowy,

7) sprawdzenie w czasie wykonywania nawierzchni grubości podsypki cementowo-piaskowej w 3-ch miejscach na każde 25 m2 powierzchni.(badania należy przeprowadzić przez pomiar suwmiarką z dokładnością do l mm),

8) sprawdzenie wytrzymałości podsypki cementowo-piaskowej (przez ocenę laboratoryjną próbek pobranych w czasie wykonywania nawierzchni i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu wbudowania) sprawdzenia wytrzymałości podbudowy należy dokonać po 1 próbie na każde 25 m2 powierzchni.

9) sprawdzenie równości nawierzchni przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m,

10)sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,

11 )sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji nawierzchni (podsypki cementowo-piaskowej i spoinowania),

12) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót chodnikowych (na podstawie zapisów w dzienniku budowy):

- temperatura powietrza,

- brak opadów i nadmiernego nasłonecznienia.

141.2.3.  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót drogowych obejmuje:

l) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłoża, podbudowy i nawierzchni na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania podbudowy i nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni powinno być dokonane po uzyskaniu przez nawierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania nawierzchni ~ badania należy przeprowadzić analogicznie jak badania podbudowy,

- sprawdzenie grubości podbudowy i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w chodniku kratek ściekowych i innych elementów, itp.; badania należy wykonać przez oględziny,

- sprawdzenia wykończenia nawierzchni (wypełnienie spoin i czystość nawierzchni)badania należy wykonać przez oględziny,

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

14.1.2.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

1 PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

3. PN- 75/B-O6250 Beton zwykły.

4. PN-86/B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu.

14.2. PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELEŃ

14.2.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku. Teren wokół budynku należy uzupełnić o nowe trawniki i zieleń niską w postaci krzewów ozdobnych, niskich żywopłotów, a także zieleń wysoka drzewa. Projektowana zieleń wysoka i niska pokazana jest w projekcie zagospodarowana terenu na rysunku l/P. Projekt nie określa rodzaju krzewów czy drzew, pozostawia to użytkownikowi na etapie zagospodarowania terenu.. Projektowaną zieleń i trawniki należy wykonać przez obsiewanie i osadzenie terenu na ułożonej warstwie humusu.

14.2.2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do trawników i krzewy i drzewa ozdobne muszą spełniać następujące wymagania techniczne i estetyczne:

- nasiona traw odpowiadające warunkom glebowym i lokalnym (nasiona należy zakupić w centrali nasiennej),

- krzewy, drzewa ozdobne i rośliny niskie na skalniak należy zakupić w specjalistycznej placówce handlowej lub ogrodnictwie w porozumieniu z fachowcem od spraw glebowych, a dobór rodzaju roślin w porozumieniu ze specjalistą w dziedzinie kształtowania terenów zielonych,

- humus - grunt urodzajny o udokumentowanym miejscu pochodzenia, w przypadku zastosowania gruntu urodzajnego wzbogacanego organicznie sezonowanymi osadami z oczyszczalni ścieków lub innymi o podobnym charakterze pochodzenia należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość gospodarczego wykorzystania osadów, grunt urodzajny nie może zawierać zanieczyszczeń chemicznych, radioaktywnych i innych chorobotwórczych,

14.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT Nawierzchnie trawiaste należy wykonać ze spadkiem od budynku (nachylenie co najmniej 2 %). Nawierzchnie trawiaste będą oddzielone od budynku opaską betonową, a od dróg, placów i chodników krawężnikami. Roboty związane z wykonaniem trawników należy rozpocząć po zakończeniu robót elewacyjnych, drogowych i sanitarnych. W pierwszej kolejności należy wykonać obetonowanie włazów studzienek kanalizacyjnych oraz osadzenie elementów wystających ponad powierzchnię trawnika np. znaki drogowe. Następnie należy wyrównać istniejący teren odpowiednio do projektowanego poziomu trawnika, ułożyć warstwę gruntu urodzajnego i obsiać trawą.

- Podłoże

Podłoże pod nawierzchnie trawnikowe i projektowaną roślinność będzie stanowił istniejący grunt po jego wyrównaniu do poziomu 5 cm poniżej projektowanego poziomu trawnika. Ewentualny nadmiar należy usunąć, a braki uzupełnić gruntem sypkim naturalnego pochodzenia. Z podłoża na1eży usunąć gruz i inne odpady.

- Humus

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć grunt urodzajny w jednej warstwie o grubości 5 cm (6 cm gruntu spulchnionego). Równość powierzchni należy uzyskać przy pomocy naciągniętego sznurka lub drutu. W miejscach osadzenia drzew i krzewów należy wybrać grunt poniżej korzeni i wymienić na humus odpowiedni pod nasadzenia zielenią wysoką i niską.

- Obsianie trawą i wykonanie nasadzeń

Obsianie trawnika trawą należy wykonać wczesną wiosną. Nasiona traw należy zmieszać z gruntem sypkim i zasiać (zużycie 0,8 - 1,0 kg/100 m2 ). Po zasianiu powierzchnię gruntu należy przyklepać łopatą. Nasadzenia również dokonać wiosną przy współpracy ze specjalistą ogrodnikiem. Należy wybierać rośliny wieloletnie, dostosowane do małych wymagań w zakresie pielęgnacji i warunków glebowych.

14.3. ODBIÓR ROBÓT

14.3.1. Odbiór materiałów

Odbiór roślin, nasion i innych materiałów pomocniczych powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich jakości, wyglądu estetycznego, właściwości zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów roślinnych musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w ogrodnictwie i budownictwie do

zagospodarowywania terenów zielonych. Wszystkie rośliny muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt i posiadać atesty PZH.

143.2. Odbiory międzyfazowe:

Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części nawierzchni i dotyczyć wszystkich elementów podłoża i nawierzchni. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

l) sprawdzenie równości i czystości podłoża,

2) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy (dopuszczalne odchyłki wynoszą 10 mm i 1,0 %),

3) sprawdzenie prawidłowości obetonowania włazów studzienek kanalizacyjnych i innych podobnych elementów,

4) sprawdzenie w czasie układania nawierzchni z gruntu urodzajnego jego grubości w 3-ch miejscach na każde 25 m2 powierzchni.(badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm),

5) sprawdzenie równości powierzchni ułożonego gruntu urodzajnego przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m (dopuszczalna odchyłka wynosi 8 mm)

6) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy (dopuszczalna odchyłka wynosi 1,0 %),

7) sprawdzenie doboru roślin pod względem bezpieczeństwa, jakości oraz doboru estetycznego terenów zielonych w zakresie doboru rodzaju i wielkości roślin, krzewów i drzew ozdobnych

14.3.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy wykonania terenów zielonych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów, a w odniesieniu do konstrukcji podłoża i nawierzchni na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbiorów materiałów

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót,

4) sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża i wykonania nawierzchni oraz obsiania trawą należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidłowości wykonania trawników i nasadzeń powinno być dokonane nie wcześniej niż 2 miesiące po wyrośnięciu trawy i przyjęciu się nasadzeń i powinno obejmować: .

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania nawierzchni, badania należy przeprowadzić analogicznie jak badania w czasie odbiorów częściowych,

sprawdzenie grubości warstwy gruntu urodzajnego należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenie prawidłowości obetonowania włazów studzienek kanalizacyjnych i innych podobnych elementów; badania należy wykonać przez oględziny,