Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

„REMBUT” s.c.

B.Leple & Z.Leple

# 65-427 Zielona Góra ul. Wrocławska 28

NIP 973-05-82-249                           tel./fax. (0-68) 322 33 64, kom. 603-895-410

#### PROJEKT BUDOWLANY

| Obiekt | : | PRZYCHODNIA ZDROWIA - modernizacja |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | CZERWIEŃSK, NIETKOWICE 37, dz. nr 293 |
| Temat | : | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Branża | : | ELEKTRYCZNA |
| Inwestor | : | URZĄD GMINY I MIASTA w CZERWIEŃSKU |

Zawartość teczki:

1. Opis techniczny

2.Obliczenia techniczne

##### 3. Rysunki

1. Schemat połączeń

2. Rzut parteru – instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje elektryczne |
| Projektant | inż. Marek Seweryn | nr upr. 196/77/Zg |  |

Zielona Góra, czerwiec 2009 r.

OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp

- przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych Przychodni Zdrowia w Nietkowicach.

2. Podstawa opracowania

-  Projekt budowlany i branży sanitarnej

- Aktualnie obowiązujące przepisy  i normy oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V

3. Parametry elektroenergetyczne

- napięcie zasilania                                                               U =  400/230 V

- moc instalowana                                                               Pi  =  18,0 kW

- moc obliczeniowa                                                             Po =   16,0 kW

- prąd obliczeniowy                                                             Io  =   23,7 A

- zabezpieczenie na złączu                                                  Ib =   25 A

4. Opis rozwiązań projektowych

4.1. Zasilanie – przyłącze istniejące pozostaje bez zmian. Na wysokości 1,4 m zaprojektowano złącze  ZN-25 we wnęce. Wlz YDY 4x10mm2 w RL 47 p/t.

4.2 Tablica rozdzielcza  - to zestaw wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowo-prądowych i rozłącznikowych w tablicy we wnęce zaprojektowany w oparciu o katalog firmy Legrand-Fael.

Schemat połączeń pokazano na rysunku nr 1 opracowania.

4.3 Instalacja światła i gniazd wtykowych

Zaprojektowana została przewodem YDY p 3, 4, 5 x 1,5: 2,5 mm2 i p/t. z osprzętem podtynkowym. Ilość i typ opraw dobrano do funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie ręcznie z danego pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować osprzęt hermetyczny zlicowany z tynkiem.

4.4 Połączenia wyrównawcze

W obiekcie zamontować główną szynę uziemiającą GSU (pod tablicą „TG”) łącząc do niej rury wodne, elementy przewodzące wentylacji, ogrzewania, konstrukcje metalowe, tablice rozdzielcze.

We wszystkich sanitariatach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.

4.5 Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacje wewnętrzną zaprojektowano w układzie TN-S, to znaczy z wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe.

4.6 Instalacja piorunochronna

Budynek od wyładowań atmosferycznych chroniony będzie za pomocą zwodów poziomych niskich wykonanych z drutu stalowego o średnicy 7mm ocynkowanego. Przewody odprowadzające j.w.  Uziom głębinowy typu GALMAR.

5.0 Uwagi końcowe

Całość pracy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zarządzeniami oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać niezbędnych prób i pomiarów zgodnie z normą. Wyniki pomiarów zaprotokółować.

OBLICZENIA TECHNICZNE

- Moc instalowana

Pi  = 18,0 kW

- Moc obliczeniowa

Po = 16,0 kW

- Prąd obliczeniowy

Io = 23,7A

Zabezpieczenie przelicznikowe w złączu przyjęto 25 A, wlz od złącza do „T-1” YDY 4x10mm2.

inż. Marek Seweryn