Czerwieńsk 18 czerwiec 2009

OFERENCI

- WSZYSCY –

ZEAO 34/04/01/09

Dotyczy: przetargu na „Remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w  Leśniowie Wielkim”

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty precyzuje zakres robót remontowych przewidzianych do wykonania w budynku szkoły:

- Wymiana okien

Wszystkie okna należy zdemontować, obrobić, wymalować wnęki okienne po obróbce.

Parametry okien:

- okna PCV kolor biały,

- profil 5-cio komorowy

- szyba K=1,1

- okucie obwiedniowe np. SIGENIA

Wymiary i ilość okien:

  - Sale lekcyjne nr 11, 12, 13

- 2220 x 2420			- 6 szt.

b) Sala lekcyjna nr 14

- 1650 x 1700 			- 2 szt.

- Wymiana wykładziny

- zdemontować wykładzinę, przygotować podłoże,

- zamiast cokolików – wykładzina typu tarket z wywinięciem na ścianę,

- wykładzina typu tarket do użyteczności publicznej o grubości nie mniejszej niż 3 mm.

- Wymiana drzwi

Drzwi należy zdemontować, obrobić, wymalować wnęki po obróbce.

Parametry drzwi:

- kolor biały,

- profil 5-cio komorowy

- szyba bezpieczna / dół wypełnia PCV

- co najmniej 2 zamki patentowe

- pochwyt

- samozamykacz

Wymiary:

- 2200 x 2500			- 1 kpl

- Zagospodarować materiały pochodzące z rozbiórki.

# Text boxes

VSG

PCV

FIX

FIX

FIX

PCV

VSG

PCV