LE-mur	 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

inż. arch. Bożena-Jolanta Leple

65-368 Zielona Góra ul.Żytnia 7 tel./fax ( 0-68 ) 322 33 64, 603 895 410

# PROJEKT  BUDOWLANY

| Obiekt | : | CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIEŃSKU – BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU SOCJALNO-SZATNIOWEGO, OŚWIETLENIE BOISKA |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Czerwieńsk, ul. Kwiatowa DZ. NR 235 |
| Temat | : | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY |
| Branża | : | ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA |
| Stadium | : | PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestor | : | GMINA CZERWIEŃSK 66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25 |

Zawartość teczki:

-  Opis techniczny

-  Rysunki

-  Załączniki

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. arch. Klemens Borzdyński | 23/2007/GW |  |
| Asystent projektanta | inż. arch. Bożena Leple | 7/83/Zg |  |

Zielona Góra, czerwiec  2009r.

Opis techniczny  do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt  architektoniczno-budowlany budynku socjalno-szatniowego i projekt przystosowania  boiska wielofunkcyjnego (piłkarskiego) „Orlik 2012”  do warunków lokalnych na  działce nr 235,   w miejscowości  Czerwieńsk  ul. Kwiatowa.

Projektowane obiekty powstaną na terenie   Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Czerwieńsku.

Projekt wykonano na zlecenie inwestora: Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk.

  - Materiały wyjściowe:

- Projekt architektoniczno-budowlany boiska wykonany przez Kulczyński Architekt sp.z o.o.

- Projekt budowlany ogrodzenia wykonany przez „Archisport”,

- Przepisy BHP i Ppoż.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz.690, z 2002r. Ze zmianami Dz.U. Nr 109, poz.1156, z 2004r.),

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Decyzja nr 4 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2009.04.21.

1.2. Zakres opracowania

Boisko i obiekt socjalno-szatniowy projektuje się  w układzie i lokalizacji odpowiadające zaistniałej sytuacji i  życzeniu Inwestora.

Boisko pozostaje w niezmienionej formie, powierzchni,   i materiałach zaproponowanych w projekcie   „Moje Boisko Orlik 2012” .

Zmianie ulega forma, powierzchnia i materiał z jakich projektuje się budynek socjalno-szatniowy.

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjęto w oparciu o archiwalną opinię   geotechniczną . Wynika z niej, że w zasadniczym podłożu naturalnym terenu przedmiotowej inwestycji,   występują nośne grunty mineralne rodzime niespoiste w postaci piasków drobno i średnio ziarnistych małowilgotnych.

3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Przedmiotowa działka znajduje się w m. Czerwieńsk, w północno-zachodniej części miasta, bezpośrednio przy drodze wylotowej z Czerwieńska do miejscowości  Brody.

Teren objęty opracowaniem stanowi część działki nr 235, która pełni obecnie funkcję rekreacyjno sportową.

Działka nr 235 zabudowana jest boiskiem sportowym pełnowymiarowym do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, trybunami przy tym boisku, budynkiem sanitarnym murowanym dla kibiców, szatniami dla zawodników (obiekty niskalnalizowane przeznaczone do rozbiórki), ciągami komunikacyjnymi.

W obrębie działki znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.

Pozostały teren jest wolny od zabudowy. Wjazd na teren i dojście o nawierzchni utwardzonej z ulicy Kwiatowej

Przedmiotowa działka jest ogrodzona.

4. Projektowane  zagospodarowania działki

4.1 Opis ogólny

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 235, znajdują się na terenie, dla którego nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane boisko i budynek nie zmienia sposobu przeznaczenia  terenu.

Układ funkcjonalno-architektoniczny przedstawiono na Planie Zagospodarowania Trenu.

W miejscu przeznaczonych do rozbiórki budynków projektuje się:

-  boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej) o nawierzchni z trawy syntetycznej wysokości 60-65 mm w technologii zgodnej z zaleceniami producenta trawy syntetycznej, na podbudowie przepuszczalnej,

-  budynek socjalno-szatniowy,

- oświetlenie zewnętrzne terenu zespołu boisk,

- ogrodzenie przedmiotowego boiska wraz z piłkochwytami,

- układ komunikacyjny drogi dojazdowej, chodników i ścieżek,

- infrastrukturę podziemną (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe)

Uwaga:

w obrębie projektowanej inwestycji projektuje się przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rzędne projektowane to:

• boisko do piłki nożnej                               – rzędna w podłużnej osi 51,50 m npm

• poziom posadzki budynku szatniowego – rzędna 51,82 m npm

• kostka brukowa wokół budynku               – rzędna 51,50 m npm

4.2. Przeznaczenie i program użytkowy.

Planowana inwestycja ma charakter sportowy i jest  przeznaczona dla społeczności lokalnej dla celów sportowo-rekreacyjnych.

4.3. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna  obiektu kubaturowego(budynek socjalno-szatniowy), jak również obiektu sportowych w postaci boiska wpisuje się w obszar   zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.4. Funkcja. Warunki dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Do części socjalno-szatniowej w poziomie parteru 2-kondygnacyjnego budynku kubaturowego  kubaturowego projektuje się dostęp osób niepełnosprawnych poprzez ciąg chodnikowy o pochyleniu 5% wchodzący bezpośrednio na poziom posadzki budynku.

4.5. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu  i otaczającej zabudowy.

Projektowane rozwiązania projektowe swoim kształtem, wysokością  oraz formą są dostosowane do otoczenia i krajobrazu.

5. Terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne z polem gry do piłki nożnej

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej typu „trawa syntetyczna” o wymiarach pola gier 26 x 56 m .

Ponieważ północno-zachodnia część boiska zlokalizowana jest w obrębie istniejącej skarpy, w miejscu tym należy wykonać nasyp.

Materiał do wykonania nasypu  winien spełniać wymogi jak dla warstw nośnych i odsączających podbudów pod drogi, place i chodniki. Dopiero na tak wykonanej podbudowie projektuje się zrealizować    zamierzone  boisko.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu   prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

• Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

• Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

• Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ^6 x 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U > 5.

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.

• Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez wy cięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

5.1 Pole gry boiska

5.1.1 Charakterystyka nawierzchni w obszarze pola gry – piłkarska trawa syntetyczna

Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej:

• zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 13330-1 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

• certyfikat FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność oferowanego systemu nawierzchni z wymogami stawianymi przez FIFA,

• karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

• atest PZH oferowanej nawierzchni,

• autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię,

• minimalna wysokość trawy syntetycznej 60mm (całkowita wysokość systemu nawierzchniowego potwierdzona kartą techniczną producenta wystawioną na dany typ nawierzchni

Pole gry boiska  pokryte zostanie trawą syntetyczną o wysokości włókna min. 60mm,  zasypywana piaskiem kwarcowym (20kg/m2) i granulatem gumowym SBR.

Trawa układana na miale i i kruszywie kamiennym. Linie segregacyjne wklejane na awierzchnię.

Na  warstwach odsączających, przed ułożeniem trawy syntetycznej należy wykonać warstwy tzw.: „shock pad”z granulatu gumowego łączonego na lepiszcze poliuretanowe grubości 1,5÷2,0 cm wykonywanej metodą „in situ”. Jest to warstwa zabezpieczająca przed urazami ścięgien i wiązadeł mięśni stóp i  łydek.

5.1.2. Charakterystyka podłoża

Podłoże , na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łącie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana  będzie obrzeżem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez przepuszczalną nawierzchnię.

5.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna – wodoprzepuszczalna, typu trawa piłkarska

- projektowany układ warstw:

• trawa syntetyczna piłkarska

• granulat gumowy gr. 1,5-2,0cm,

• warstwa trawy syntetycznej - płyta boiska (strefa wybiegu o nawierzchni poliuretanowej)

• warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr.0-4mm)                 gr.  4,00cm

• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)           gr.  5,00cm

• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) gr. 10,00cm

• warstwa odsączająca z piasku lub pospółki                                  gr. 10,00cm

• warstwa (wymiana gruntu z piasku lub pospółki ID= 0,70)             gr. 30,00 - 35,00cm

• grunt rodzimy

- podbudowę w oparciu o wymianę gruntu należy wyrównać, ubić z nadaniem lekkiego spadku od podłużnej osi boiska (ok. 0,4÷0,8%) na zewnątrz. Na tak wykonaną warstwę odsączającą należy ułożyć kolejne warstwy podbudowy przepuszczalnej.

- po wykonaniu wszystkich warstw odsączających i ułożeniu trawy syntetycznej (60÷65mm) należy wykonać „wczesanie” piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego zgodnie z technologią układania trawy syntetycznej dla nawierzchni FIFA, „wczesanie” zaleca się wykonywać w okresie od maja do września przy słonecznej pogodzie, w ten sposób ewentualnie pojawiająca się na powierzchni trawy syntetycznej rosa powodująca oblepianie się piasku kwarcowego i granulatu gumowego pojawia się tylko w godzinach porannych i późnowieczornych,

Uwaga!

Na  warstwach odsączających, przed ułożeniem trawy syntetycznej należy wykonać warstwy tzw.: „shock pad”z granulatu gumowego łączonego na lepiszcze poliuretanowe grubości 1,5÷2,0 cm wykonywanej metodą „in situ”. Jest to warstwa zabezpieczająca przed urazami ścięgien i wiązadeł mięśni stóp i  łydek.

5.2 Strefa wybiegu boiska

5.2.1 Charakterystyka nawierzchni w obszarze strefy  wybiegu– nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody

Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni  syntetycznej:

• zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 14877  lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium,

• karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

• atest PZH oferowanej nawierzchni,

• autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnię,

Twardość nawierzchni ~ 60 0Sh A

Wytrzymałość na rozrywanie >0,7 MPA

Wydłużenie przy zerwaniu >65%

Wytrzymałość na rozdzieranie >60 N

Nasiąkliwość wodą < 4%

Zmiana wymiarów w temp. 800C < 0,15%

Współczynnik tarcia na sucho > 0,5,

Kinetycznego na mokro > 0,35

Odporność na uderzenie – pow. odcisku kuli 650 mm2

Ścieralność wg Stuttgart < 0,13

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażoną zmianą masy < 0,5%

Mrozoodporność oceniona zmianą masy < 0,6%

Odporność na starzenie, stopnie skali szare 4÷5

Układ warstw nawierzchni:

- górna warstwa wykonana rozściełaczem z granulatu EPDM 1-4mm w kolorze ceglastm, gr. min. 7mm,

- dolna warstwa wykonana rozściełaczem z granulatu gumowego 1-4mm, gr.min. 7mm.

Nawierzchnię należy ułożyć na podkładzie stabilizacyjnym z granulatu gumowego, kruszyw i lepiszcza poliuretanowego poliuretanowego gr 35mm.

Wszystkie warstwy muszą być przepuszczalne dla wody.
Kolor poliuretanu czerwony.

Przyjęto wykonanie nawierzchni w technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka , przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Ze względu na zastosowanie podbudowy przepuszczalnej nawierzchnię tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm.

Nawierzchnię należy ułożyć na podkładzie stabilizacyjnym z granulatu gumowego, kruszyw i lepiszcza poliuretanowego  gr 35mm.

Wszystkie warstwy muszą być przepuszczalne dla wody.

5.2.2. Charakterystyka podłoża

Podłoże , na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łącie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana  będzie obrzeżem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez przepuszczalne warstwy podłoża i nawierzchni  i  nadanym spadkiem (ok. 0,4÷0,5%) wszystkich warstw   od podłużnej osi boiska   na zewnątrz boiska.

5.2.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna – wodoprzepuszczalna, typu poliuretan.

• warstwa użytkowa,

• warstwa stabilizacyjna,

• warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr.0-4mm)                 gr.  4,00cm

• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)           gr.  5,00cm

• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) gr. 10,00cm

• warstwa odsączająca z piasku lub pospółki                                  gr. 10,00cm

• grunt rodzimy

Kolor nawierzchni w  strefie wybiegu w kolorze czerwonym.

 podbudowę w oparciu o wymianę gruntu należy wyrównać, ubić z nadaniem lekkiego spadku od podłużnej osi boiska (ok. 0,4÷0,8%) na zewnątrz  Na tak wykonaną warstwę odsączającą należy ułożyć kolejne warstwy podbudowy przepuszczalnej,

- nawierzchnie poliuretanowe wykonywać  w temp. powyżej 5÷7oC przy suchej słonecznej pogodzie,

5.3.  Wyposażenie boiska

2 bramki do piłki nożnej – typu młodzieżowego (5x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch.(montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

2 komplety – piłkochwyt. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach.

6. Budynek socjalno-szatniowy

6.1. Opis ogólny

Projektuje się budynek socjalno-szatniowy 2-kondygnacyjny, z dachem o kącie nachylenia 5%. W poziomie parteru projektuje się zespół szatni, pomieszczenia gospodarcze i techniczne (kotłownia). Na I piętrze projektuje się salę wielofunkcyjną, pomieszczenie dla stowarzyszenia  sportowego, węzły socjalno-sanitarne.

Budynek wykonany w systemie tradycyjnym, ze stropodachem o konstrukcji drewnianej.

Dane budynku:

| - powierzchnia zabudowy | 206,90 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia użytkowa | 339,05 m2 |
| w tym |  |
| - powierzchnia użytkowa parteru | 161,40 m2 |
| - powierzchnia użytkowa I piętra | 177,65 m2 |
| - kubatura | 1655,20 m3 |

6.2.  Opis konstrukcyjny

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

-   PN-82/B-02001 - 02003     Obciążenia stałe i zmienne

-   PN-80/B-02010             Obciążenia śniegiem

-   PN-77/B-02011             Obciążenie wiatrem

-   PN-84/B-03264             Konstrukcje betonowe, żelbetowe

-   PN-87/B-03002             Konstrukcje murowe

-   PN-81/B-03020             Posadowienie bezpośrednie budowli

-   PN-81/B-03150             Konstrukcje drewniane

Ławy i ściany fundamentowe

Na podstawie wykonanej odkrywki fundamentów przyjęto, że w poziomie posadowienia występują piaski drobno- i średnio ziarniste małowilgotne (gfn=1,80 cm/m2) i ustalono poziom posadowienia fundamentów jak na rzucie fundamentów.

Ławy fundamentowe pod ściany projektowane żelbetowe - beton B 20,    zbrojone podłużnie prętami (12 (18G2) i strzemionami (6 (St0S) co 30cm.

Ściany fundamentowe projektuje się z betonu B-12,5 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej 5 MPa.

W  przypadku stwierdzenia innych warunków od przyjętych należy powiadomić   projektanta.

Ściany nadziemne

- projektowane ściany zewnętrzne parteru i I piętra warstwowe

24 cm – bloczki gazobetonowe odmiany 08 na zaprawie cem.-wap. 4M

12 cm  -  styropian izolacyjny M 20

- ścianki działowe  na  I piętrze z płyt gipsowo-kartonowych na    ruszcie metalowym systemowym  , ściany działowe parteru z cegły dziurawki klasy 50 na zaprawie cem.-wap. 4M.

Stropy i wieńce

- nad parterem  projektuje się   strop  prefabrykowany w postaci płyt żelbetowych kanałowych

- w zaznaczonych miejscach, w poziomie stropu   , wykonać wieniec żelbetowy (beton B-20,stal St0S, 18G2 - 4 pręty ( 12 mm, strzemiona ( 6 mm co 25 cm). W zaznaczonym miejscu wykonać nadprożowieniec.

- w ścianach i piętra , bezpośrednio pod murłatami   wykonać obwodowy wieniec żelbetowy 20 x 20 cm (beton B-20,stal St0S, 18G2 - 4 pręty ( 12 mm, strzemiona ( 6 mm co 25 cm). W wieńcu zamontować i zabetonować  kotwy F12 do mocowania murłaty.

Nadproża i podciągi

- nad  projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje się  nadproża prefabrykowane typy L-19,

- w zaznaczonych miejscach zamontować podciąg z elementów prefabrykowanych typy L-19,

Kominy

- komin w pomieszczeniu kotłowni wykonać z elementów prefabrykowanych.

- kominy ponad połacią dachu omurować cegłą klinkierową,

- kanały wentylacji grawitacyjnej wykonać z pustaków wentylacyjnych 20 x20 cm i  z rur SPIRO Ø160 i obudować płytą gipsowo-kartonową. Każdy kanał wentylacyjny zakończyć wywiewką PVC.

Stropodach

Konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa , oparta na   ścianach nośnych.

Projektowane elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego, którego wilgotność nie może przekraczać 20 %.  Użyte drewno należy  zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez zastosowanie   preparatu Soltox lub Intox produkcji INKO.   Elementy drewniane należy również zabezpieczyć środkami ognioodpornymi ( Pyrlolak, Fobos ) do granicy trudnozapalności.

Wyjście na dach włazem dachowym typu Velux.

Przekrycie dachu stanowić będzie papa termozgrzewalna ułożona na

Schody wewnętrzne

Schody wewnętrzne  żelbetowe dwubiegowe (beton B 20, stal 18GE, St0S).

6.3. Izolacja

Przeciwwilgociowa i przeciwwodna

- izolację poziomą ścian konstrukcyjnych stanowi 2 x folia hydroizolacyjna,

- izolację pionową ścian fundamentowych stanowi izolacja powłokowa bitizol R + P lub 2x dysperbit.

-  izolację   przeciwwodna stropodachu stanowi papa termozgrzewalna

Termiczna

- ściany ocieplone styropianem gr. 12 cm

- stropodach ocieplony styropianem gr. min.20cm

6.4. Wykończenie wewnętrzne

- ściany węzłów sanitarnych do wysokości 2,00m wyłożone płytkami ceramicznymi,

- pozostałe ściany wszystkich   kondygnacji  i sufity, ściany  poddasza   otynkować tynkiem cementowo-wapiennym    rodzaju III.

- sufit I piętra wykonać z płyt gipsowo-kartonowych,

- ściany i sufity malowane farbą emulsyjną w wybranych kolorach,

- rodzaj posadzek w poszczególnych pomieszczeniach oznaczono na   rzutach   a przelot warstw na przekrojach,

- dla posadzek z płytek ceramicznych cokoliki ceramiczne wys.10 cm;  posadzki jak i ich podkłady należy dylatować w polach 2,0x2,0 m,

- stolarkę okienną projektuje  się  PCV, o współczynniku izolacyjności termicznej k=1,4W/m2K. W każdym oknie należy zainstalować nawietrzak listwowy celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w budynku o ile nie został zainstalowany przez producenta.

- stolarkę drzwiową wewnętrzną projektuje się typową np.: Stolbud Wrocław.

6.5. Wykończenie zewnętrzne

- ściany zewnętrzne otynkować tynkiem szlachetnym na styropianie

- cokół obłożyć płytkami elewacyjnymi w kolorze harmonizującym z tynkiem na elewacji lub    położyć tynk strukturalny

- parapety projektuje się z płytek elewacyjnych ułożonych na betonowych skosach w kolorze harmonizującym z cokołem,

- opierzenia, rynny, rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej lub PCV   utwardzonego w odpowiednim kolorze.

## 6.6. Instalacje wewnętrzne

Pomieszczenia   wyposażone będą w następujące instalacje:

- instalacja zimnej wody,

- instalacja cieplej wody i co (z projektowanej kotłowni na gaz ziemny),

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

- instalacja c.o. (z projektowanej kotłowni na gaz ziemny),

7. Chodniki i place, podjazd dla niepełnosprawnych

- Nawierzchnię chodników i placów projektuje się wykonać z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z pospółki żwirowej grubości 15 cm oraz podsypce piaskowo-cementowej grubości min. 5 cm. „Zamulenie” na sucho mieszaniną drobnego piasku z cementem – bezwzględnie wykonywać przy suchej słonecznej pogodzie.

- Spadki poprzeczne nawierzchni należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Spadek minimalny winien wynosić 0,4%.

- Obrzeża betonowe 8x30 cm projektuje się układać na ławie betonowej z betonu min. B-15.

8. Dojazdy.

Nawierzchnię dojazdu projektuje się wykonać z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z tłucznia (lub mieszaninie optymalnej z kruszarki) grubości 15 cm oraz podsypce piaskowo-cementowej grubości min. 5 cm. „Zamulenie” na sucho mieszaniną drobnego piasku z cementem – bezwzględnie wykonywać przy suchej słonecznej pogodzie. Krawężniki betonowe 15x30 cm  projektuje się układać na ławie betonowej z betonu min. B-15.

9. Ogrodzenia, piłkochwyty

Uwaga: Ogrodzenie projektuje się w oparciu  o projekt budowlany typowy

wykonany przez „Archisport”.

9.1Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Słupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm. W ogrodzeniu  boisk  zaprojektowano   furtki (szt.3) i bramy wjazdowe (szt.1)

Wysokość ogrodzenia 4m. Między słupkami w rozstawie 50cm – ściągi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpięta siatka pleciona, nakładana z rolki h=400cm.

Fundamentowanie  słupków poniżej granicy przemarzania (min. na głębokości 90cm poniżej terenu)

9.2 Słupki

Słupki ogrodzeniowe wykonane są z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Słupki podporowe i narożne d60,0 x 2,0mm, pośrednie – d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 – zielony.

9.3 Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami EN), o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo ściśle powleka się warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiadać ma świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta. Oczko 45x45mm, średnica drutu (przed/po

powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 – zielony.

9.4 Stopy betonowe 26 x 26cmx 100cm

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów i ogrodzenia.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);

-  klasa betonu B25;

-  najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopień mrozoodporności-W2;

-  wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);

Uwaga : wierzch fundamentów w rejonie ciągów pieszych i wjazdu należy wykonać poniżej kostki brukowej.

9.5 Piłkochwyty

Słup piłkochwytu

Słup piłkochwytu wykonany jest z profili stalowych stalowy 80x80mm o grubości ścianki 3mm, wysokość słupa H = 600cm nad powierzchnią + tuleja o długości 50cm montowana w podłożu. Słup zaopatrzony jest w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę. Słupy przytrzymujące piłkochwyty wraz z siatkami przeznaczone są do zamontowania na obiektach zewnętrznych. Skrajne słupy dodatkowo należy wyposażyć w górną belkę przytrzymującą (lub inne systemowe stężenie narożne) zapewniając dodatkową stabilność całej  konstrukcji piłkochwytu.

Kolor RAL 6005 – zielony.

Siatka zabezpieczająca

Siatka do montowania na obiektach zewnętrznych, kolor zielony. Wykonana jest z polipropylenu gr. 3mm, oczka 10x10cm. Siatka ma zgrubione obszycie zewnętrzne. Siatka montowana jest za pomocą linek i karabińczyków. Przy zamówieniu należy pamiętać o doliczeniu części potrzebnej na marszczenie.

Kolor RAL 6005 – zielony.

Fundamentowanie  słupów piłkochwytów

W obrębie piłkochwytów fundament pod ogrodzenie i piłkochwyty wykonać  jako wspólny cokół betonowy o szerokości  50cm

Beton na cokół:

-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);

-  klasa betonu B25;

-  najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopień mrozoodporności-W2;

-  wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN);

Uwaga : wierzch fundamentów w rejonie ciągów pieszych i wjazdu należy wykonać poniżej kostki brukowej.

10. Wyposażenie ogólne terenu

- w obrębie planowanej inwestycji  zainstalować kosze na odpady szt.4

Kosz na odpady, konstrukcja stalowa, pojemnik zabezpieczony zamkiem, ocynkowany i lakierowany na kolor ciemny grafit RAL 7039; prefabrykat fundamentowy w komplecie, kosz przeznaczony do osadzania w podłożu (np. Mulle nr kat. 0291A)

11. Oświetlenie terenu zespołu boisk.

Oświetlenie terenu boisk wg opracowania branżowego.

12. Zieleń.

Trawniki

Projektowana zieleń obejmuje trawnik z siewu. Trawa naturalna powinna być nasadzona z mieszanki traw, która składa się z życicy trwałej 40%, wiechliny łąkowej 50%, Kostrzewy czerwonej 10%.

13. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia potrzebna do zrealizowania

zadania inwestycyjnego „ORLIK  2012”                                            378,65 m2

w tym:

• powierzchnia zabudowy budynku socjalno-szatniowego                       206,90 m2

• powierzchnia  proj. boiska do piłki nożnej                                            1860,00 m2

pole gry           1456,00 m2

strefa wybiegu  404,00 m2

• powierzchnia  proj. drogi dojazdowej do „Boiska Orlik 2012”                131,00 m2

• powierzchnia zieleni w obrębie boisk                                               ca. 200,00 m2

• pas polbruk (w kolorze szarym) w pasie ogrodzenia                             61,75 m2

• powierzchnia  proj. ciągów komunikacyjnych

wokół boiska i budynku                                                                          319,00 m2

• powierzchnia projektowanego parkingu                                           ca. 300,00 m2

14. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków ,

15. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

– nie dotyczy obiektu.

16. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

-	projektowany obiekt nie będzie powodował w/w   zagrożeń.

17. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- nie dotyczy projektowanego budynku .

18. Uzbrojenie terenu

Przedmiotowy budynek wyposażony zostanie w następujące sieci :

- wodociągową wg odrębnego opracowania branżowego (zaopatrzenie w wodę projektowanym przyłączem z istniejącej sieci  na działce)

- kanalizację sanitarną wg odrębnego opracowania branżowego (odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie dzaiłki),

- energetyczną ( zalicznikowa  linia kablowa ze skrzynki pomiarowej na granicy działki na podstawie warunków wydanych przez Zakład Energetyczny w Zielonej Górze). Oświetlenie boisk naświetlaczami metalohalogenkowymi na 4 słupach stożkowych ocynkowanych o wysokości 12m

19. Charakterystyka ekologiczna

- warstwa humusu z powierzchni zabudowy zostanie wywieziona poza teren działki,

- gruz uzyskany z rozbiórki obiektów w obrębie inwestycji zostanie wywieziony na wysypisko śmieci

- masy ziemne  uzyskane z wykopów pod fundamenty i z robót ziemnych pod przyłącza    i koryto pod boiska zostaną wywiezione na wysypisko śmieci,

- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych; budynek zaplecza spełnia warunki ochrony atmosfery.

- odpady stałe; nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki w wyznaczonym miejscu

- emisja hałasów oraz wibracji;  budynek i obiekty sportowe   z wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji.

- wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne; projektowana budowa ze względu na wysokość,   nie powoduje szczególnego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy. Wody opadowe  z terenu boisk i dachu wchłonie system drenarski.

20. kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan BiOZ

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych pracownicy muszą przejść przeszkolenie BHP tzw. instruktaż ogólny z zakresu prowadzenia robót ziemnych i montażowych. Teren  w zasięgu wykopów musi być wygrodzony, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art.21a praw budowlanego i § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie wymagają sporządzania planu.

Rozwiązania projektowe zawarte w projektach architektury i konstrukcji, zapewniają spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 Ustawy – Prawo Budowlane.

21. Informacja  dotycząca odstąpień od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego – zmianę lokalizacji poziomej obiektów z tolerancją do 100cm; dopuszcza się także zmianę rzędnej obiektów, pod rygorem spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm. Projektanci dopuszczają materiałowe rozwiązania wariantowe pod warunkiem współzamienności materiałowej i zachowaniu użytkowych parametrów technicznych (grubości i rodzaju warstw podbudowy). Dopuszcza się także zmianę zaprojektowanej kolorystyki ogrodzenia i nawierzchni syntetycznych.

Uwaga:

- wszystkie roboty budowlane wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi BHP i sztuką budowlaną,

- w  przypadku stwierdzenia innych warunków od przyjętych należy powiadomić   projektanta.

Opis wykonała :

Inż. arch. Bożena Leple