LE-mur	 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

inż. arch. Bożena-Jolanta Leple

65-368 Zielona Góra ul.Żytnia 7 tel./fax ( 0-68 ) 322 33 64, 603 895 410

# PROJEKT  BUDOWLANY

| Obiekt | : | CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIEŃSKU – BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU SOCJALNO-SZATNIOWEGO, OŚWIETLENIE BOISKA |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Czerwieńsk, ul. Kwiatowa DZ. NR 235 |
| Temat | : | BUDYNEK – Instalacje elektryczne wewnętrzne |
| Branża | : | ELEKTRYCZNA |
| Stadium | : | PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestor | : | GMINA CZERWIEŃSK 66-016 CZERWIEŃSK, UL. RYNEK 25 |

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Marek Seweryn | 196/77/Zg |  |

Zielona Góra, czerwiec  2009r.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny   instalacji elektrycznych wewnętrznych dla   projektowanego budynku socjalno-szatniowego na terenie CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W CZERWIEŃSKU ul. Kwiatowa, dz. nr 235.

2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt architektoniczny

- obowiązujące przepisy i normy oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V

3. Zakres opracowania

- instalacje elektryczne wewnętrzne – oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych

3.1 Oświetlenie ogólne budynku

Oświetlenie ogólne budynku zaprojektowano jako jarzeniowe – oprawy typowe 2 x 36W z rastrem montowane na suficie.

Oświetlenie sanitariatów zaprojektowano jako jarzeniowe z oprawami nasufitowymi 2 x 18W. Oświetlenie korytarzy zaprojektowano jako jarzeniowe z oprawami 2 x 36W z rastrem montowane na suficie.

Sala wielofunkcyjna oświetlona oprawami do sufitu podwieszonego o mocy 4 x 18W.

Instalację należy wykonać przewodem YDYpżo  5 x 1,5 mm2 układając go pod tynkiem. Osprzęt stosować odpowiednio do układanej instalacji.

3.2 Zasilanie wentylatorów wentylacji sanitariatów i sali wielofunkcyjnej

Zasilanie wentylatorów wentylacji sanitariatów wykonać łącznie z ich oświetleniem.

W sali wielofunkcyjnej sterowanie lokalne.

3.2  Instalacja  gniazd wtykowych

W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazdka wtykowe hermetyczne. We wszystkich pozostałych pomieszczeniach – gniazdka podtynkowe podwójne.

Ilość i typ opraw należy dobrać do funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń. Gniazda mocować na wysokości 0,3m

Wszystkie gniazdka stosować z bolcem uziemiającym. Instalację wykonać przewodem YDY pżo 3 x  2,5 mm2 .

Układanie przewodów – jak opisano w części oświetleniowej.

3.3 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze w budynku zastosować jako wnękowe na parterze i na I piętrze.  Tablice odpowiednio opisać.

3.4 Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę zapewniającą bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym , należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) zapewniają odpowiednie osłony i obudowy na częściach czynnych.

Ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) zapewnia się poprzez szybkie wyłączenie zasilania., wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 0,03 A.

Dla instalacji wewnętrznej należy stworzyć układ sieci TN-S.

3.5 Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej zastosować należy ochronniki przepięć umieszczone w tablicach rozdzielczych.

3.6 Główny wyłącznik p.poż.

W budynku zastosować wyłącznik p.poż. typu DPX 125. Wyłącznik montować w obudowie (np. rozdzielnicy typu RB) wnękowej zamykanej na zamek patentowy. Rozdzielnicę umieścić tuż za tablicą licznikową. Przycisk sterowania zdalnego umieścić na zewnątrz budynku w pobliżu drzwi wejściowych i odpowiednio opisać.

4.0 Uwagi końcowe

Całość pracy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zarządzeniami oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać niezbędnych prób i pomiarów zgodnie z normą. Wyniki pomiarów zaprotokółować.

Opis wykonał :

inż. Marek Seweryn