Przedmiary: Tabela 1 - Nietkowice

| 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej (etap II) - Nietkowice (CPV 45330000-9) |
| --- |
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |

| 1 | NIETKOWICE ZLEWNIA NR 6 KANALIZACJA GRAWITACYJNA OD S 364 DO S397 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV (10,6-1,6)*1,1*3,28 (57,1-1,6)*1,1*2,47 1,6*1,6*4,53 194,85*0,98=190,95 | m3 | 190,95 |  |  |
| 2 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] | m3 | 190,95 |  |  |
| 3 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 3,90 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0313-01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV 67,2*2*2,88 | m2 | 389,95 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (67,7*1,1*0,2)+(65,7*1,1*0,7)-(3,14*0,1*0,1*65,7)+(3,14*0,1*0,1*65,7)+(3,14*0,5*0,5*4,53) 194,85-69,04*0,98 | m3 | 125,81 |  |  |
| 6 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | m3 | 2,52 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III - dowóz ziemi do zasypania | m3 | 125,81 |  |  |
| 8 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] | m3 | 125,81 |  |  |
| 9 | KNNR 1 605-2 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt | 30,00 |  |  |
| 10 | KNNR 1 613-1 Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 80-125 mm | m | 20,00 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody | godz. | 200,00 |  |  |

| 12 | KNNR 6 204-2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 201,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem element 1.1: Roboty ziemne |  |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 4 1411-4 Podsypka i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 63,42 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm 67,7-2=65,70 | m | 65,70 |  |  |
| 15 | KNNR 11 406-5 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm, głębokość 3,0 m | studnia | 2,00 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1610-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | odcinek | 1,00 |  |  |
| 17 | 1-3 Kamerowanie i płukanie sieci | mb | 67,70 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty montażowe |  |
| Razem rozdział 1: NIETKOWICE ZLEWNIA NR 6 KANALIZACJA GRAWITACYJNA OD S 364 DO S397 |  |
| 2 | ODCINKI SIECI O ŚREDNICY 160 MM |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV 31,3*1*2,04*0,8 | m3 | 51,08 |  |  |
| 19 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 12,77 |  |  |
| 20 | KNNR 1 0313-01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV 31,3*2*2,04 | m2 | 127,70 |  |  |
| 21 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (31,1*1,0*0,2)+(31,1*1,*0,68)-(3,14*0,08*0,08*31,1)+(3,14*0,08*0,08*31,1)+(3,14*0,15*0,15*7,34) 63,85-27,27*0,8 | m3 | 29,26 |  |  |
| 22 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | m3 | 7,32 |  |  |
| 23 | KNNR 1 0527-01 Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 1,00 |  |  |
| 24 | KNNR 1 0527-06 Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 1,00 |  |  |
| 25 | KNNR 1 0529-01 Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m zabezpieczenie sieci wodociągowych | kpl | 4,00 |  |  |
| 26 | KNNR 1 0529-06 Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 4,00 |  |  |
| 27 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody | godz. | 50,00 |  |  |
| 28 | 1-1 Rozebranie i odtworzenie ogrodzeń,wjazdów | kpl | 1,00 |  |  |
| Razem element 2.1: Roboty ziemne |  |
| 2.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |

| 29 | KNNR 4 1411-4 Podsypka i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 26,13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm S397-S397.1 -11,1 S396-S396.1 - 11,4 S396-S396.4 - 8,8 Razem - 31,3m | m | 31,30 |  |  |
| 31 | KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową | szt | 3,00 |  |  |
| 32 | KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm [R=0,5;S=0,5] | próba - 1 odcinek | 3,00 |  |  |
| Razem element 2.2: Roboty montażowe |  |
| Razem rozdział 2: ODCINKI SIECI O ŚREDNICY 160 MM |  |
| 3 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA OD S362 DO S403 |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 33 | 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm 157+43*2 | m | 400,00 |  |  |
| 34 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm 157*3 | m2 | 471,00 |  |  |
| 35 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=5] | m2 | 471,00 |  |  |
| 36 | KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie | m2 | 471,00 |  |  |
| 37 | KNR 2-31 802-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [RMS=10] | m2 | 471,00 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km + koszty wysypiska | m3 | 136,59 |  |  |
| 39 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9] | m3 | 136,59 |  |  |
| 40 | KNNR 6 104-1 Zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 471,00 |  |  |
| 41 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 471,00 |  |  |
| Razem element 3.1: Roboty drogowe |  |
| 3.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 42 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV (256,6-20)*1,1*3,72 2*2*34,67 1106,85-75,28*0,98 | m3 | 1 009,43 |  |  |
| 43 | KNNR 1 301-2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III | m3 | 22,14 |  |  |
| 44 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (99,3-4)*1,1*2,68 2*2*4,75 299,94*0,98 | m3 | 293,94 |  |  |

| 45 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | KNNR 1 0313-01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV 356,9*2*3,21 | m2 | 2 291,30 |  |  |
| 47 | KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (356,97*1,1*0,2)+(343,9*1,1*0,7)-(3,14*0,1*0,1*343,9)+(3,14*0,1*0,1*343,9)+(3,14*0,5*0,5*39,42) 1406,79-374,26*0,98 | m3 | 1 011,88 |  |  |
| 48 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | m3 | 20,65 |  |  |
| 49 | KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III - dowóz ziemi do zasypania | m3 | 816,73 |  |  |
| 50 | KNNR 1 605-2 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt | 340,00 |  |  |
| 51 | KNNR 1 613-1 Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 80-125 mm | m | 50,00 |  |  |
| 52 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody | godz. | 900,00 |  |  |
| 3.3 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 53 | KNNR 4 1411-4 Podsypka i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 332,52 |  |  |
| 54 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm S362-S403 356,5-109,9=246,6 S372-S398 8,5 S398-S403 91,8 S372 dz.178 10 Razem 356,9-13=343,9m | m | 343,90 |  |  |
| 55 | KNNR 11 406-5 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm, głębokość 3,0 m | studnia | 13,00 |  |  |
| 56 | KNNR 11 406-6 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości | m | 5,50 |  |  |
| 57 | KNNR 4 1610-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | odcinek | 7,00 |  |  |
| 58 | 1-3 Kamerowanie i płukanie sieci | mb | 356,90 |  |  |
| 59 | KNNR 4 1430-1 Budowle i elementy betonowe - obetonownie włazów | m3 | 0,40 |  |  |
| 4 | ODCINKI SIECI O ŚREDNICY 160 MM |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 60 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV 117,1*1*2,04*0,8 | m3 | 191,10 |  |  |

| 61 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 47,78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | KNNR 1 0313-01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 436,56 |  |  |
| 63 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (117,1*1,0*0,2)+(117,1*1,0*0,68)-(3,14*0,08*0,08*117,1)+(3,14*0,08*0,08*117,1)+(3,14*0,15*0,15*24,48) 238,88-102,44*0,8 | m3 | 109,15 |  |  |
| 64 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | m3 | 27,29 |  |  |
| 65 | KNNR 1 0527-01 Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 9,00 |  |  |
| 66 | KNNR 1 0527-06 Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 9,00 |  |  |
| 67 | KNNR 1 0529-01 Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m zabezpieczenie sieci wodociągowych | kpl | 5,00 |  |  |
| 68 | KNNR 1 0529-06 Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 5,00 |  |  |
| 69 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody | godz. | 200,00 |  |  |
| 70 | 1-1 Rozebranie i odtworzenie ogrodzeń,wjazdów | kpl | 1,00 |  |  |
| Razem element 4.1: Roboty ziemne |  |
| 4.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 71 | KNNR 4 1411-4 Podsypka i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 98,36 |  |  |
| 72 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm 7,1+7,4+9,8+8,2+16,6+9,7+11,2+9,3+7,8+8,2+13,6+8,2=117,1 | m | 117,10 |  |  |
| 73 | KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową | szt | 12,00 |  |  |
| 74 | KNNR 4 1321-2 Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - in situ | szt | 12,00 |  |  |
| 75 | KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm [R=0,5;S=0,5] | próba - 1 odcinek | 12,00 |  |  |
| Razem element 4.2: Roboty montażowe |  |
| Razem rozdział 4: ODCINKI SIECI O ŚREDNICY 160 MM |  |
| Razem kosztorys: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej (etap II) - Nietkowice (CPV 45330000-9) |  |