Przedmiary: Tabela 2 - Rurociąg tłoczny Będów - Nietkowice

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami (etap II) - przejście pod torami (CPV 45330000-9)

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | RUROCIĄG TŁOCZNY odcinek Pt86-Pt93 Będów - Nietkowice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV (92,4*1*1,7+2,4*3,4*2)*0,9 | m3 | 172,26 |  |  |
| 2 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] | m3 | 172,26 |  |  |
| 3 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 19,14 |  |  |
| 4 | KNNR 1 313-8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV 92,4*1,7*2 | m2 | 314,16 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (92,4*1*0,2)+(91,2*1*0,4)-(3,14*0,05*0,05*91,2)+(3,14*0,05*0,05*91,2)+(3,14*0,65*0,65*2) 191,4-57,61*0,9 | m3 | 120,41 |  |  |
| 6 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | m3 | 13,38 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III - dowóz ziemi do zasypania | m3 | 133,79 |  |  |
| 8 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] | m3 | 133,79 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty ziemne |  |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 4 1411-4 Podsypka i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 54,24 |  |  |
| 10 | KNNR 4 1009-4 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm | m | 130,20 |  |  |
| 11 | KNNR 4 1207-2 Przecisk rurą fi 250 | m | 38,00 |  |  |

| 12 | KNNR 11 0404-07 Przeciąganie w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur rurociągów przewodowych | m | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | KNNR 4 1413-3 Studnia czyszczakowa z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie - doliczyć czyszczak z zaworem hydrantowym i zasuwy nożowe fi 100 | studnia | 1,00 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1012-2 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 15 | KNNR 4 1010-4 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 110 mm + łuki 5 szt. | złącze | 3,00 |  |  |
| 16 | KNR 2-19 WACETOB 102-1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 91,00 |  |  |
| 17 | KNNR 4 1606-1 Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD | próba - 200 m | 1,00 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty montażowe |  |
| Razem rozdział 1: RUROCIĄG TŁOCZNY odcinek Pt86-Pt93 Będów - Nietkowice |  |
| Razem kosztorys: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami (etap II) - przejście pod torami (CPV 45330000-9) |  |