O  P  I  S      T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

## Do    projektu  czasowej  organizacji  ruchu  i zabezpieczenia robót dla przebudowywanej drogi wewnętrznej osiedlowej ul. Zielonogórskiej

## w m. Czerwieńsk gm. Czerwieńsk.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r

Nr 177, poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów

drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170, poz.1393).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym                          ( U. z 2012r. poz. 1137, tekst jednolity)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. z 2003r załącznik do nr-u 220.

poz. 2181).

- Podstawa opracowania :

- Umowa z inwestorem.

- Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy.

- Plany sytuacyjne w skali  1:500

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia.

- Zakres  opracowania.

Opracowanie  zawiera projekt czasowej organizacji ruchu                                  i zabezpieczenia robót, dla przebudowywanej ulicy Zielonogórskiej osiedlowej             w m. Czerwieńsk. Ulica zostanie przebudowana w ramach przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym.

3.Charakterystyka pasa drogowego ul. Zielonogórskiej – woj. nr 280:

- klasa drogi –  Z – teren zabudowany

- szybkość jazdy 50 km/h

- szerokość jezdni – 7,00m

- obustronny chodnik utwardzony

- nawierzchnia asfaltowa

- Średni dobowy ruch ( rok 2010) – 3219 pojazdów.

4.Charakterystyka pasa drogowego ul. Zielonogórskiej – droga wewnętrzna osiedlowa:

- klasa drogi -  L - teren zabudowany

- szybkość jazdy 20 km/h

- szerokość jezdni - zmienna

- nawierzchnia asfaltowa bardzo zniszczona

- Średni dobowy ruch ( rok 2010) – 169 pojazdów.

5.  Opis projektowanych rozwiązań.

Sposób zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót,                           a także zakres ograniczenia ruchu wynika  z projektu technicznego, technologii robót oraz warunków drogowych.

Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu jego uczestnikom oraz osobom wykonującym roboty drogowe związane                                 z przebudową  ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Zielonogórskiej w m. Czerwieńsk gm. Czerwieńsk.

Roboty przy przebudowie  drogi i kanalizacji deszczowej prowadzone będą przy zamknięciu odcinków ulicy Zielonogórskiej.

6.. Oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym:

6.1 Zasady  ogólne.

Zabezpieczenie i oznakowanie  robót prowadzonych w czasie przebudowy  ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem, jest dostosowane do występujących utrudnień oraz zagrożeń na  ul. Zielonogórskiej w m. Czerwieńsk.

Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne, zarówno w dzień jak              i w nocy.

Na zaporach ( tablicach prowadzących ) przez całą dobę, należy umieścić światła ostrzegawcze.

Jednostka  (wykonawca) prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia robót.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami powinny być ubrane   w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

6.2  Znaki drogowe .

# Wszystkie znaki drogowe powinny być pokryte folią odblaskową typu 2. Zastosować należy znaki duże o wymiarach:

  - -	znaki ostrzegawcze   - długość boku 1050 mm

  - -	znaki zakazu             - średnica 800 mm

  - -        znaki informacyjne   - długość podstawy 900 mm .

  - -    	znaki nakazu             - średnia 900mm

Znaki do ustawienia to :

- -    	znaki ostrzegawcze    -  A-12b, A-12c, A-14.

- -	znaki zakazu	     -  B-1,  B-21, B-22

- -	znaki informacyjne    -   D-4a, D-4b

Znaki należy umocować  na słupkach stalowych o przekroju okrągłym, na wysokości 2,20m. Odległości znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić od 0,50 do 2,00 m.

Znaki ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwężenia ( A-14, A-12b, A-14, A-12c i A-14 z A30) powinny być umieszczone na wspólnym słupku.

Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze (np.B-1), to dolna krawędź znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

Znaki  zakazu B-21 i B-22 powinny być umieszczone  w odległości 50-80m przed skrzyżowaniem. Można te znaki powtórzyć bezpośrednio przed skrzyżowaniem.

Znaki informacyjne D-4b powinny być umieszczone przed skrzyżowaniem z drogą bez przejazdu. Znak D-4a należy ustawić na początku drogi nieprzejezdnej.

W odległości mniejszej niż podano w opisie, znaki drogowe można     umieszczać wyjątkowo, tj. w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni                        ( w zależności od odcinka  – etapu robót ).

6.3   Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Oprócz znaków drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robót zastosowano dodatkowo:

    - -zapory drogowe		-      U-20b

    - -światła ostrzegawcze	-      U-35 o kolorze  czerwonym

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót powinny być dobrze widoczne, zarówno w dzień jak i w nocy oraz

utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Konstrukcja stojaków użytych do tych urządzeń powinna zapewniać ich stabilność.

6.3.1. Zapory drogowe (U-20b).

Długość zapór powinna być dostosowana do występujących potrzeb, lecz nie może być krótsza niż 0,75 m. Zapory należy umocować na wysokości od 0,90 do 1,20 m , mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapory.

W poprzek wykopu należy ustawiać zapory – U-20b. Zapory umieszczone w poprzek (U-20b) powinny być pokryte materiałem odblaskowym lub zawierać elementy odblaskowe  o barwie zgodnej z barwą tła na której zostały umieszczone.

Na zaporach U-20b należy umieścić znaki zakazu B-1 z U-35 – kolor czerwony.

    - Światła ostrzegawcze ( U-35 ).

Wygrodzenia robót, w warunkach niedostatecznej widoczności, należy oświetlić światłami ostrzegawczymi U-35.

Światła ostrzegawcze o barwie czerwonej, stosuje się w przypadku zamknięcia odcinka drogi.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni światła ostrzegawcze powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby wyznaczały szerokość jezdni wyłączonej z ruchu. Jeżeli szerokość ta przekracza 3 m , to należy stosować światła dodatkowe w taki sposób, aby odstępy między światłami nie przekraczały 2 m.

Światła mogą być zamocowane zarówno na wygrodzeniach jak                                i bezpośrednio nad nimi, jednak nie wyżej niż 0.1 m od górnej krawędzi zapory.

Światła te przy normalnej przejrzystości powietrza powinny być widoczne z odległości co najmniej 250 m oraz zapalać się  i gasnąć                  z częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę.

Zestawienie znaków dla poszczególnych etapów – na planach sytuacyjnych.

7. Zasady prowadzenia robót w pasie drogowym.

Ogólnie prowadzenie robót w pasie drogowym i organizacja ruchu wymagają przestrzegania następujących wymogów:

- zabezpieczenie robót i organizację ruchu należy wykonać zgodnie   z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz planami sytuacyjnymi.

- Uwagi końcowe :

- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone                            w związku z robotami drogowymi powinny być usunięte po ich zakończeniu.

- ewentualne zmiany sposobu oznakowania robót w stosunku do niniejszego opracowania wymagają uzgodnienia z ZDW w Zielonej Górze                            i projektantem.

- jednostka  realizująca  organizację  ruchu   (wykonawca   robót)      zawiadamia organ  zarządzający  ruchem – zarząd drogi o terminie jej wprowadzenia,  co  najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem  prac.

Przewidziany termin realizacji zadania od 15.01 2015r. do 30.12. 2015r.

Znaki drogowe – czarno białe na rysunkach – znaki istniejące
Znaki  drogowe  –   kolorowe na rysunkach – znaki projektowane.

Opracował :

Podpis    (tel.603 77 42 14)