ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Opis techniczny drogowy	    	         				str. nr

Część rysunkowa:

1. - Plan zagospodarowania 			rys. nr 1		str. nr

2. – Profil podłużny				rys. nr 2  		str. nr

3. – Profil podle podłużne			rys. nr 3		str. nr

4. – Przekroje normalne				rys. nr 4	          str. nr

5.-   Szczegóły konstrukcyjne			rys. nr 5	          str. nr

6.-  Przekroje normalne i szczegóły

konstrukcyjne dla placu manewrowego  rys. nr 6		str. nr

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

### OPIS   TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ I DROGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM

ul. Zielonogórska m. Czerwieńsk gm. Czerwieńsk

dz. nr 649/38; 645; 656/4; 646/2; 649/37; 649/3; 406/16; 661/2; 653/6; 406/3; 406/12

obręb 0001 miasto Czerwieńsk.

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

Gmina Czerwieńsk

Rynek 25

66-016 Czerwieńsk

2.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- podkład  sytuacyjno – wysokościowy  w skali 1 : 500 do celów projektowych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 430, poz. 43)

- Decyzja nr o 002/14  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 04.02.2014r

Opracowanie stanowi branżę drogową.

3.  ZAKRES  I  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi – ulicy Zielonogórskiej w m. Czerwieńsk gm. Czerwieńsk pow. zielonogórski.

Inwestycja występuje na  dz. nr 649/38; 645; 656/4; 646/2; 649/37; 649/3; 406/16; 661/2; 653/6; 406/3; 406/12.  obręb 0001 miasto Czerwieńsk.

Opracowanie  ma na celu przebudowę w/w drogi – ulicy o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem i odwodnieniem - kanalizacja deszczowa.

5.  STAN  ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej przebudowywana droga wewnętrzna dojazdowa – ulica Zielonogórska w m. Czerwieńsk jest o nawierzchni asfaltowej bardzo zniszczonej o różnorodnych podbudowach. Rzędne istniejące terenu rzędu 57,05 – 58,23.

Dojazd do w/w od drogi od ulicy Zielonogórskiej dz. nr 552 obręb 0001 m. Czerwieńsk.

W obrębie przebudowywanej drogi  przebiega sieć telefoniczna, energetyczna,  kanalizacja                sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa i gazowa.

Inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 002/14 - Burmistrza miasta Czerwieńska.

6.OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

6.1Sytuacja w planie

Z uwagi na bardzo zniszczoną nawierzchnię ulicy Zielonogórskiej, jak również jej chodników, krawężników, co stanowi zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym, inwestor postanowił przebudować                    w/w drogę zgodnie z Decyzją lokalizacji celu publicznego. Długość przebudowywanej drogi:

- Profil A-A	- 476,20m.

- Profil B-B	-   73,50m.

- Profil C-C	-   21.85m.

- Profil D-D	-   79,25m.

- Profil E-E	-   21,00m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy – 671,80m.

  - Opis projektowanych rozwiązań

Szerokość jezdni przeprojektowywanej drogi wynosi 3,00m – 5,50m - z asfaltobetonu. Na niektórych odcinkach z chodnikiem jednostronnym o szerokości 1,50 z kostki betonowej typu „Polbruk” – kolor czerwony. Miejsca postojowe – parkingi z kostki betonowej typu „Polbruk” – kolor szary.

Przecięcie krawędzi nawierzchni przebudowywanej drogi – łukami kołowymi o promieniach R=3,00m do R=10,00m. Od strony ulicy Zielonogórskiej dz. nr 552 obręb 0001 m. Czerwieńsk przebudowywana droga połączona jest z istniejącą nawierzchnią zjazdów asfaltowych na w/w ulicę.

Długość drogi głównej wewnętrznej - 476,20m

Długość dróg wewnętrznych dojazdowych – 195,60m

Łączna długość dróg wewnętrznych – 671,80m

Pochylenie podłużne ze spadkami od 0,28% do 2,77%

Spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny wynoszący 2%

Spadek poprzeczny na chodnikach w kierunku jezdni 2% - szerokość 1,50m

Istniejącą sieć telekomunikacyjną, należy zabezpieczyć osłoną rurową dwudzielną -110PS

Istniejące przyłącze sieci energetycznej, które zasila oświetlenie w/w ulicy, jest przeprojektowywane i stanowi odrębne opracowanie.

6.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 5 cm   -  warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 0/11,0

- 7 cm   -  warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 0/16,0

- 22 cm -  podbudowa  z tłucznia kamiennego 0/31,5

- 10 cm – warstwa osączająca z piasku średnioziarnistego

Projektowaną drogę, należy obramować krawężnikiem betonowym wysokim (12cm o wym. 15x30cm) od strony chodnika i  najazdowym betonowym obniżonym ( 4cm- o wym. 15x22cm) - na ławie betonowej z oporem. W miejscach przejść dla pieszych ( miejsca zostaną wskazane przez inwestora w trakcie budowy) krawężnik uliczny należy obniżyć do 2 cm na szerokości 5,00m.

6.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika przy krawężniku:

- 8 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „Polbruk” - kolor czerwony

- 5 cm   -  podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

Krawężnik w miejscach przejść dla pieszych, należy obniżyć na 2 cm i szerokość – 5m. Miejsca przejść zostaną ustalone w trakcie budowy.

6.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika na terenie zielonym ( trawnik):

- 6 cm   -  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „Polbruk” - kolor czerwony

- 5 cm   -  podsypka piaskowa

Projektowany chodnik obramować obrzeżem chodnikowym betonowym o wym. 8x30cm. Na podsypce cementowo-piaskowej.

6.6 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych - parkingów:

- 8 cm     -  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „Polbruk” - kolor szary

- 3 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 18 cm    - podbudowa z tłucznia 0/31,5

- 10 cm   - warstwa osączająca z piasku średnioziarnistego

Projektowane miejsca postojowe od strony najazdu obramować krawężnikiem najazdowym                  o wysokości 2cm. i wymiarach 15x22cm. na ławie betonowej 10x15 cm - C-12/15.

Pozostałą część obramować krawężnikiem zgodnie z Projektem Zagospodarowania.

6.7 Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego:

- 8 cm     -  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „Polbruk” - kolor szary

- 3 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm    - podbudowa z tłucznia 0/31,5

- 10 cm   - warstwa osączająca z piasku średnioziarnistego

Powierzchnia placu manewrowego = 2850m² - obramować krawężnikiem najazdowym na ławie betonowej z oporem C-12/15, obniżonym na 6 cm.

6.8 Konstrukcja nawierzchni pod kontenery ( śmietniki)

- 8 cm     -  warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „Polbruk” - kolor szary

- 3 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm    - podbudowa z tłucznia 0/31,5

- 10 cm   - warstwa osączająca z piasku średnioziarnistego

Placyk pod kontenery – śmietniki obramować krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22 cm na ławie betonowej z oporem C-12/15. Krawężnik na wysokości 0 w stosunku do nawierzchni.

7.WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Nie zachodzi konieczność wejścia w grunty obce. Całość inwestycji zlokalizowana na działkach drogowych i wspólnoty mieszkaniowej.

Teren na którym przebudowywana jest droga  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania.                       W miejscu przebudowywanej drogi nie znajdują się stanowiska archeologiczne.

Nie nastąpi również pogorszenie środowiska naturalnego.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w odrębnym opracowaniu.

9. ROZBIÓRKI

- Istniejącą nawierzchnię bardzo zniszczoną o różnorodnej podbudowie, lub jej braku, należy wymienić na nową wg rysunków konstrukcyjnych.

- Istniejące chodniki z płytek chodnikowych betonowych o wym. 35x35x5 cm , należy rozebrać                i wymienić na kostkę betonową typu „Polbruk” – kolor czerwony.

- Istniejące krawężniki do wymiany na nowe.

- Istniejące śmietniki, które wyznaczone są do przestawienia, należy rozebrać i przenieść na wyznaczone miejsce.

Gruz z rozebranej nawierzchni i chodników wywieźć na odkład do 5 km.

10. WYCINKA DRZEW

W czasie przebudowy ulicy Zielonogórskiej nie przewiduje się wycinki drzew.

11. ROBOTY ZIEMNE

Wielkość robót ziemnych obliczono metodą korytowania, po usunięciu istniejącej nawierzchni. Wielkość robót ziemnych w przedmiarach robót.

12.ODWODNIENIE

#### Woda opadowa z  przebudowywanej drogi, spadkami poprzecznymi i podłużnymi odprowadzone zostaną do projektowanych wpustów ulicznych i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.

13. ZALECENIA DOTYCZĄCE BUDOWY

Zalecenia odnośnie poszczególnych rodzajów robót:

Wykopy wąsko przestrzenne, należy szalować zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną. Miejsca wykonywania wykopów zabezpieczyć barierkami zabezpieczającymi, a w nocy należy także je oświetlić światłem migającym.

Ziemię z wykopów składować w odległości przynajmniej równej głębokości wykopu.

Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.                                W poszczególnych etapach robót stosować przepisy ogólne  i szczegółowe  w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie są wymagane przez Polskie Prawo.

# 13.1. Sprzęt:

# Do wykonywania wykopów i przemieszczenia gruntów może być stosowany sprzęt:

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsiennicowe.

- zgarniarki

- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

13.2 Sprzęt do zagęszczania:

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zagęszczania.

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy

13.3 Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego w wykopu na trasie celem wbudowania  nasyp i wywozu na odkład mogą być stosowane:

- samochody samowyładowawcze,

- zgarniarki

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu                         ( materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

13.4 Wykonanie robót:

Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20m.

Dopuszcza się następujące tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu  więcej niż +10cm                 i - 0 cm., a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań.

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać                                     + 2cm i – 3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.

- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 cm. przy pomiarze łatą 3 m.

Wykonanie wykopów sposobem ręcznym należy wykonać:

- w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu.

13.5 Kontrola jakości robót ziemnych :

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

- odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- odwodnienia wykopów

- dokładności wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykończenie).

- Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na próbach pobranych                          z podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-04481.

# 13.5.1  Wykonanie nasypów:

- - Materiały :

Materiałem zastosowanym  przy wykonaniu nasypów jest grunt z wykopu uzyskany na budowie, niepewne grunty należy wymienić na pospółkę.

- - Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach:

- szybko uderzające ubijaki – grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 10-20 cm.

- płyty wibracyjne lekkie  – grubość warstw zagęszczonego gruntu  w nasypie 20-40 cm.

- - Wymagania dotyczące zagęszczenia nasypów :

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony  w/g normy  BN-77/8931-12

- w górnej warstwie o grubości 1,2 ( 1,00

- w niżej leżących warstwach ( 0,97

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż 0,97.

- - Kontrola jakości robót

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypów,

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie               i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. Nierówności profilowanego                    i zagęszczanego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m. w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
                              I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Przebudowa drogi – ulicy Zielonogórskiej (dz. nr 649/38; 645; 656/4; 646/2; 640/37; 649/3; 406/16; 661/2; 653/6; 406/3 ) obręb 0001 miasto Czerwieńsk. m. Czerwieńsk gm. Czerwieńsk |
| --- | --- |
| Inwestor | Gmina Czerwieńsk Rynek 25 66-016 Czerwieńsk |
| Jednostka projektowa | P.W.”PROMARCO” Maria Kozak Ul. Cisowa 3b/13 65-960 Zielona Góra |
| Projektant | Zofia Filipiak Krause |

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres robót i kolejność realizacji

Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi – ulicy Zielonogórskiej m. Czerwieńsk gm. Czerwieńsk (dz. nr 649/38; 645; 656/4; 646/2; 649/37; 649/3; 406/16; 661/2; 653/6; 406/3; 412/12. - obręb 0001 miasto Czerwieńsk )

Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy technicznej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się przeprojektowywana droga o nawierzchni gruntowej. W pobliżu znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, sieć telekomunikacyjna,  sieć energetyczna i gazowa.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- kołowy ruch publiczny i budowlany – wypadki drogowe

- wykopy  przy zabezpieczeniu istniejącej linii energetycznej rurami ochronnymi dwudzielnymi -110 PS.

- Wykopy przy budowie kanalizacji deszczowej.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac dla w/w inwestycji

- Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót.

- Przedstawienie metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki zapobiegające zagrożeniom

W celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót należy:

- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych

- Pracownicy powinni stosować odzież ochronną

- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą  wyznaczenia dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów

- Zaleca się, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały sygnał dźwiękowy

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do identyfikacji należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Policję.

- Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art. 21a, ust. 1, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracował:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU