O  P  I  S      T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

## Do    projektu  zmiany stałej  organizacji  ruchu  dla przebudowywanej drogi wewnętrznej osiedlowej ul. Zielonogórskiej w m. Czerwieńsk                  gm. Czerwieńsk.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r

Nr 177, poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów

drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170, poz.1393).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym                          ( U. z 2012r. poz. 1137, tekst jednolity)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. z 2003r załącznik do nr-u 220.

poz. 2181).

- Podstawa opracowania :

- Umowa z inwestorem.

- Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy.

- Plany sytuacyjne w skali  1:500

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia.

- Zakres  opracowania.

Opracowanie  zawiera projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla przebudowywanej ulicy osiedlowej w m. Czerwieńsk. Ulica zostanie przebudowana w ramach przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym.

3 . Charakterystyka pasa drogowego ul. Zielonogórskiej

- klasa drogi –  L – teren zabudowany

- szybkość jazdy 20 km/h

- szerokość drogi zmienna

- nawierzchnia asfaltowa bardzo zniszczona

- Opis projektowanych rozwiązań.

Ze względu na bardzo zły stan nawierzchni ulicy Zielonogórskiej oraz jej nierównomierność w szerokości, inwestor postanowił przebudować w/w ulicę.

Zastosowano znaki D-40 i D-41 w celu oznakowania strefy zamieszkania. Znaki należy umieścić na początku strefy zamieszkania jak i na końcu. W tym przypadku zgodnie z planem sytuacyjnym.

Istniejące znaki A-7, należy wymienić na nowe. Znak informacyjny A-7, należy ustawić do 25 m od skrzyżowania. Znaki informujące o miejscach postojowych D-18 i T-29 należy ustawić wg. Wskazania na planie sytuacyjnym.

4.Oznakowanie :

Należy zastosować znaki duże :

-	znaki informacyjne  - długość podstawy 900 mm .

-  znaki ostrzegawcze – długość boku 1050mm

- A-7   - „ ustąp pierwszeństwa”		   szt. 3

- D-40 - „strefa zamieszkania” 		    szt.3

- D-41 -  „koniec strefy zamieszkania”	    szt.3

- T-29 – „miejsce dla inwalidy”		    szt. 5

- D-18-  „ miejsca postojowe”		    szt. 8

- P-24 – „miejsce dla inwalidy”		    szt. 6

Przewidziany termin realizacji zadania do 30.06. 2015r.

Opracował :

Podpis    (tel.603 77 42 14)